PRZEDMIAR ROBÓT

remont pokrycia dachu (dolny dach) MOK ul. Strzelecka 2a w Nowej Rudzie

| lp | nr spec tech | opis i wyliczenia | jm | poszczeg. | razem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY ROZBIÓRKOWE |
| 1d1 | ST1 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp z blachy nienadającej się do użytku z wywozem złomu na składowisko odpadów komunalnych 2km - nakrywy ogniomurków (29,8*2+36,2)*0,5+36,2*0,5+ 12,15*0,55 -ściany boczne ogniomurków (29,8*2+36,2)*1,25+36,2*0,95 koryta rynnowe (11,6*2 + 10,86*2)*1,0 | m2 m2 m2 | 72,9 154,14 44,92 |  |  |
| 2d1 | st1 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku z wywozem złomu na składowisko odpadów komunalnych 2km 6,5*4 | m | 26 |  |  |
| 3d1 | st1 | Rozbiórka papy na dachach betonowych 4 warstwy z wywozem na składowisko odpadów toksycznych i niebezpiecznych w Wałbrzychu (35km) i uiszczeniem opłaty utylizacyjnej (36,2*29,8 – 10,86*10,86 -1,15*1,7 -1,45*1,6) | m2 | 956,55 |  |  |
| 4d1 | st1 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm Rozbiórka warstwy betonu gr 5cm wraz z wywozem gruzu na składowisko odpadów komunalnych 2km (36,2*29,8 -10,86*10,86 – 1,15*1,7 -1,45 * 1,6) * 0,05 | m3 | 47,83 |  |  |
| 5d1 | st1 | Rozbiórka betonowych czapek kominowych z wywozem gruzu na składowisko odpadów komunalnych 2km 0,5*(0,8+0,8+1,35+0,5+1,0+0,8+0,8+0,8+1,45+3,15+0,5+2,25+0,8+2,0+1,0+1,1+1,81,1+1,3+0,8+1,3)+0,45*1,0 | m2 | 12,61 |  |  |
| 6d1 | st1 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach filarach pilastrach, o powierzchni odbicia do 5m2 odbicie tynków na kominach z wywozem gruzu na składowisko odpadów komunalnych 2km - kominy ( 0,4+0,7)*0,95*2+ (0,4+0,7)*0,95*2 +(0,4+1,25)*0,9*2 + 0,4*4*0,8+(0,4+0,9)*0,8*2+(0,4+0,7)*1,13*2+(0,4+0,7)*1,13*2 +(0,4+0,7)*1,1*2+(0,4+1,25)*0,8*2 +(0,4+3,05)*0,95*2 +0,4*0,95*4+(0,4+2,15)*1,17*2+(0,4+0,7)*0,98*2 +(0,4*2+1,9)*0,9 +(0,4+0,9)*1,1*2 +(0,4+1,0)*1,1*2 +(0,4+1,7)*0,9*2 +(0,4+1,0)*1,1*2 +1,2*0,6 +0,7*0,6 +1,45*6,3*2 + 1,6*6,3 + 1,6*5,4 | m2 | 90,472 |  |  |
| 7d1 | st1 | Rozebranie izolacji cieplnejz płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho- jedna warstwa wywozem na składowisko odpadów toksycznych i niebezpiecznych w Wałbrzychu (35km) i uiszczeniem opłaty utylizacyjnej 36,2*29,8 – 10,86*10,86 -1,15 1,7 -1,45 1,6 | m2 | 956,55 |  |  |
| 8d1 | st1 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- konstrukcja rynien wokół atrium z użyciem rusztowań rurowych zewnętrznych o wys do 7,5m wywozem gruzu na składowisko odpadów komunalnych 2km 0,4*0,1*10,86*4 | m3 | 1,738 |  |  |
| 9d1 | st1 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej pasami o szerokości do 30cm Spód gzymsu atrium z użyciem rusztowań rurowych zewnętrznych o wys do 7,5m wywozem gruzu na składowisko odpadów komunalnych 10,86*4 | m | 43,44 |  |  |
| TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU Z NOWYM POKRYCIEM |
| 10d2 | st3 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco- paroizolacja 36,2*29,8 -10,86*10,86 -1,15*1,7 – 1,45* 1,6 + 10,86*4*0,8 | m2 | 991,3 |  |  |
| 11d2 | st3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego.Warstwa wełny mineralnej półtwardej gr 5cm -izolacja pod korytami odpływowymi 10,86* 4* 0,8 | m2 | 34,752 |  |  |
| 12d2 | st3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego .Warstwa wełny mineralnej półtwardej gr10cm 36,2*29,8 -10,86*10,86 – 1,15*1,7 – 1,45*1,6 | m2 | 956,55 |  |  |
| 13d2 | st3 | Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym. Podkład pod krycie z wełny mineralnej twardej gr 10cm Dachrok. Dwie warstwy papy termozgrzewalnej plus jedna papy perforowanej 36,2*29,8 -10,86*10,86 -1,15*1,7 – 1,45*1,60 | m2 | 956,55 |  |  |
| 14d2 | st3 | Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer 30cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd Styk murów z połacią z zastosowaniem klinów (36,2 +29,8 )*2 | mb | 132 |  |  |
| 15d2 | st3 | Obróbki dachowe kominów i wywietrzaków przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd z zastosowaniem klinów (04,+0,7+0,4+0,7+0,4+1,25+ 0,4+0,4+0,4+0,9+0,4+0,7+0,4+ 0,7+ 0,4 +0,7+0,4+1,35+0,4+3,05+0,4+0,4+0,4+2,15+0,4+0,7 +0,4 +1,9 +0,4+0,9+0,4+1+0,4+1,7+0,4+1,0+1,65+0,4+1,2+ 0,4+0,7+0,4 +1,2 +0,4+0,9) | m obw | 34,65 |  |  |
| 16d2 | st3 | Obróbki dachowe włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd z zastosowaniem klinów 07*2+ 1,85*2 | m2 | 5,1 |  |  |
| 17d2 | st3 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do25cm z blachy ocynkowanej. Listwy dociskające obróbki z papy (132+34,65) *0,10 | m2 | 16,665 |  |  |
| 18d2 | st3 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm z blachy ocynkowanej. Nakrywy murków (29,8*2+36,2)*0,7 +12,35*0,65 | m2 | 75,09 |  |  |
| 19d2 | st3 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm z blachy ocynkowanej Pas podrynnowy w atrium 11,23*0,95*4 | m2 | 42,674 |  |  |
| 20d2 | st3 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm z blachy ocynkowanej Pas nadrynnowy w atrium 11,23*0,3*4 | m2 | 13,48 |  |  |
| 21 | st3 | Rynny dachowe półokrągłe o śr 18 cm z blachy ocynkowanej 11,23*4 | m | 44,92 |  |  |
| 22 | st3 | Rury spustowe okrągłe o śr 15cm 6,5*4 | m | 42,55 |  |  |
| DOCIEPLENIE METODĄ BSO ŚCIAN DACHU |
| 23d3 | ST3 | Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki – powierzchnie z faktur gzymsów styropianem gr 10cm i tynkiem mineralnym ściany boczne ogniomurków(29,8*2 +36,2)*1,15 +36,2*0,85 | m2 | 140,94 |  |  |
| REMONT KOMINÓW |
| 24d4 | ST2 | Przemurowanie kominów z cegły o objętości w jednym miejscu do 0,5m3 0,4*0,7*0,28+0,4*0,7*0,28+0,4*1,25*0,28+ 0,4*0,4*0,28 +0,4*0,9*0,28+0,4*0,7*0,28+ 0,4*0,7*0,28+0,4*0,7*0,28 +0,4*1,25*0,28+0,4*3,05*0,28+0,4*0,4*0,28+0,4*2,15*0,28+ 0,4 *0,7*0,28+0,4*1,9*0,28+0,4*0,9*0,28+0,4*1*0,28+0,4*1,7*0,28 +0,4*1*0,28+0,4*1,2*0,28 +),4*0,7*0,28+1,45*1,6*0,3 | m3 | 3,125 |  |  |
| 25d4 | st6 | Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości7cm 0,5*0,8+0,5*0,8+0,5*1,35+0,5*0,5+0,5*1+0,5*0,8+0,5*0,8+ 0,5*0,8+0,5*1,45+0,5*3,15+0,5*0,5+0,5*2,25+0,5*0,8+0,5*2+ 0,5*1+0,5*1,1+0,5*1,8+0,5*1,1+0,5*1,3+0,5*0,8+0,5*1,3+0,45*1 | m2 | 13,15 |  |  |
| 26d4 | st7 | przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli pręty gładkie fi 6 co 10cm 13,15 *22,0*0,222/1000 | t | 0,065 |  |  |
| 27d4 | st5 | Wykonanie tynków zwykłych cementowo wapiennych katIII na kominach nad dachem płaskim (0,4+0,7)*0,95*2+(0,4+0,7)*0,95*2+ (0,4+1,25)*0,9*2+0,4*4*0,8 +(0,4+0,9)*0,8*2+(0,4+0,7)*1,13*2+(0,4+0,7)*1,13*2+(0,4+0,7)*2*1,1+(0,4+1,25)*0,8*2+(0,4+3,05)*0,95*2+0,95*4*0,4+ (0,4+2,15) *1,17*2+(0,4+0,7)*0,98*2+ (0,4*2+1,9)*0,9 +(0,4+0,9) *1,1*2+(0,4+1,0)*1,1*2+(0,4+1,7)*0,9*2 +(0,4+1) *1,1*2 +(0,4+1,2)*0,6*2*2+(0,4+0,7)*0,6*2+1,45*6,3*2+ 1,6*6,3+1,6*5,4 | m2 | 90,12 |  |  |
| 28d4 | st5 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat III z zaprawy cementowo- wapiennej na ościeżach szerokości do 40cm Tynki gzymsów nad atrium 10,86*4*0,4 | m2 | 17,38 |  |  |
| 29d4 | st8 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (0,4+0,7)*0,95*2+(0,4+0,7)*0,95*2+ (0,4+1,25)*0,9*2+0,4*4*0,8 +(0,4+0,9)*0,8*2+(0,4+0,7)*1,13*2+(0,4+0,7)*1,13*2+(0,4+0,7)*2*1,1+(0,4+1,25)*0,8*2+(0,4+3,05)*0,95*2+0,95*4*0,4+ (0,4+2,15) *1,17*2+(0,4+0,7)*0,98*2+ (0,4*2+1,9)*0,9+(0,4+0,9) *1,1*2+(0,4+1,0)*1,1*2+(0,4+1,7)*0,9*2 +(0,4+1) *1,1*2 +(0,4+1,2)*0,6*2*2+(0,4+0,7)*0,6*2+1,45*6,3*2+ 1,6*6,3+1,6*5,4 10,86*4*0,4 | m2 m2 | 90,12 17,38 |  |  |
| 30d4 | st1 | Montaż i demontaż. Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o średnicy do 400mm w układach kanałowych z wykorzystaniem podstaw istniejących | szt | 1 |  |  |
| 31d4 | st1 | Montaż i demontaż Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o średnicy do 315mm z wykorzystaniem wywietrzaków istniejących | szt | 4 |  |  |
| 32d4 | st1 | Montaż i demontażCzerpnie dachowe prostokątnetyp Aib o obwodzie do 1760mm z wykorzystaniem wyrzutni istniejacych | szt | 1 |  |  |
| 33d4 | st6 | Ściany żelbetowe proste grubości 8cm wysokości do 3m ręczne układanie betonu.Podwyższenie istniejących podstaw 0,5*4*4*0,1 | m2 |  |  |  |
| 34 | st8 | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie Powierzchnie wywietrzaków i czerpni oraz innych elementów stalowych | m2 | 5 |  |  |
| 35 | st8 | Wymiana nasady wentylacyjnych żeliwnych o średnicy wlotu do 20cm | szt | 5 |  |  |