### Przetarg nr WI. 341/06/06 Przebudowa ulicy Piastów w Nowej Rudzie, etap I wykonanie dokumentacji technicznej

### dodatek nr 5 do SIWZ

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### A1.	Opis zadania Inwestycyjnego

1.1 Zadanie pod nazwą

„Przebudowa infrastruktury podziemnej w ciągu ul. Piastów i Przechodniej w Nowej Rudzie ” polegać będzie na przebudowie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowie oświetlenia ulicznego wraz odbudową nawierzchni wg uzgodnień wydanych przez zarządcę drogi – Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu. Równocześnie do prowadzonych prac zlecanych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w ciągu ulic Piastów i Przechodniej wykonywana będzie budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami, przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci energetycznych wraz z przyłączami. Sieć gazowa wykonywana będzie na zlecenie Zakładu Gazowniczego w Wałbrzychu, sieć wodociągowa realizowana będzie na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie, natomiast sieć energetyczna wykonywana będzie na zlecenie spółki EnergiaPro.

Zakres prac zlecanych przez Gminę Miejską Nowa Ruda ogranicza się do przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowy świetlenia ulicznego oraz odbudowy nawierzchni po wszystkich robotach instalacyjnych.

Realizacja zadania  (wykonywanie robót budowlanych) należy ściśle powiązać z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry, która obecnie znajduje się na etapie projektowania, a realizacja rzeczowa przewidziana jest na miesiące od marca do października 2007r.

### A 1.2	Wykonawcy robót

Zamawiający wybierze wykonawców robót zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Pawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 14 września 2006r. Nr 164, poz. 1163).

### A 2.	Zadania Projektanta

### A 2.1	Działania związane z dokumentacją techniczną

(a)  Projektant  zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji technicznej, uzyskania w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

Dokumentacja techniczna wykonana przez  Projektanta będzie się składała:

- projektu budowlanego,

- projektów wykonawczych,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- przedmiarów robót,

- kosztorysu inwestorskiego

- projektu organizacji ruchu zastępczego z wyznaczeniem objazdów

i dostarczona do Zamawiającego w następującej ilości egzemplarzy:

- projekt budowlany – 6 egzemplarzy,

- projekty wykonawcze – 6 egzemplarzy,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 4 egzemplarze,

- przedmiarów robót – 4 egzemplarze,

- kosztorysu inwestorskiego – 2 egzemplarze,

- projekt organizacji ruchu zastępczego – 6 egzemplarzy.

Dodatkowo Projektant  dostarczy Zamawiającemu wersje elektroniczne dokumentacji projektowej w formatach ogólnodostępnych (*.doc, *.pdf, *.xls, itp.)

Zawartość dokumentacji projektowej powinna odpowiadać niżej wymienionym aktom prawnym:

- projekt budowlany – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r Nr 120, poz. 1133),

- projekt wykonawczy – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),

- przedmiar robót - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odioru robót budowlanych oraz programu funcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),

- kosztorys inwestorski – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- projekt organizacji ruchu zastępczego – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad ty zarządzaniem. (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).