SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

| NAZWA ZADANIA: |  | REMONT ZEWNĘTRZNY SIEDZIBY URZĘDU MIASTA NOWEJ RUDZIE |
| --- | --- | --- |
| ZAKRES ROBÓT: |  | ETAP I - REMONT DACHU, 45000000-7 Roboty budowlane |
| OBIEKT: |  | Urząd Miasta Nowa Ruda |
| ADRES INWESTYCJI: |  | Nowa Ruda Pl. Rynek nr 11 Działka nr , AM-20, obręb Nowa Ruda |
| INWESTOR: |  | Gmina Miejska Nowa Ruda |
| ADRES INWESTORA: |  | 57-400 Nowa Ruda Pl. Rynek nr1 |
| OPRACOWANIE: |  | Arkadiusz Wojtaszek |

Spis treści

|  | WARUNKI OGÓLNE | strona 4-5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych | strona 5 |
| 2 | Opis stanu istniejącego i propozycji prowadzenia prac remontowych i izolacyjnych | strona 6-8 |
| 2.1 | Stan istniejący pokrycia dachowego | strona 6 |
| 2.2 | Zalecenia prac remontowych pokrycia dachowego | strona 6 |
| 2.3 | Stan istniejący izolacji cieplnej dachu – połać „A” | strona 6 |
| 2.4 | Zalecenia prac izolacyjnych połaci „A” | strona 6 |
| 2.5 | Stan istniejący izolacji cieplnej dachu – połać nad archiwum | strona 6 |
| 2.6 | Zalecenia prac izolacyjnych połaci nad archiwum | strona 6 |
| 2.7 | Stan istniejący izolacji cieplnej dachu – połać „B” | strona 6 |
| 2.8 | Zalecenia prac izolacyjnych połaci „B” | strona 7 |
| 2.9 | Stan istniejący obróbek blacharskich | strona 7 |
| 2.10 | Zalecenia prac remontowych obróbek blacharskich | strona 7 |
| 2.11 | Stan istniejący rynien i rur spustowych | strona 7 |
| 2.12 | Zalecenia prac remontowych rynien i rur spustowych | strona 7 |
| 2.13 | Stan istniejący kominów w części ponad dachem | strona 7 |
| 2.14 | Zalecenia prac remontowych w części ponad dachem | strona 7 |
| 2.15 | Stan istniejący tynków ścian ogniowych | strona 7 |
| 2.16 | Zalecenia prac remontowych tynków ścian ogniowych | strona 8 |
| 2.17 | Stan istniejący czapek kominowych | strona 8 |
| 2.18 | Zalecenia prac remontowych czapek kominowych | strona 8 |
| 2.19 | Stan istniejący instalacji odgromowej | strona 8 |
| 2.20 | Zalecenia prac remontowych instalacji odgromowej | strona 8 |
| 2.21 | Stan istniejący oddymiania i odprowadzenia wysokich temperatur w czasie pożaru | strona 8 |
| 2.22 | Zalecenia prac remontowych oddymiania i odprowadzenia wysokich temperatur w czasie pożaru | strona 8 |
| 3 | Opis poszczególnych zakresów robót | strona 8-15 |
| 3.1 | Roboty rozbiórkowe | strona 8-9 |
| 3.2 | Roboty oczyszczające | strona 9 |
| 3.3 | Roboty impregnacyjne | strona 9 |
| 3.4 | Wykonanie izolacji termicznej dachu | strona 9-10 |
| 3.5 | Roboty blacharskie i naprawcze | strona 10-12 |
| 3.6 | Roboty murarskie, tynkarskie na kominach oraz ścianach ogniowych | strona 12 |
| 3.7 | Czapki na kominach | strona 12 |
| 3.8 | Roboty dekarskie pokrycia dachowego | strona 13-14 |
| 3.9 | Roboty wykończeniowe | strona 14 |
| 3.10 | Roboty instalacyjne – instalacja odgromowa | strona 14 |
| 3.11 | Montaż klap dymowych | strona 14-15 |
| 4 | Zakres robót objętych niniejszym opracowaniem (ETAP I) | strona 15-16 |
| 5 | Ogólne wymagania dotyczące robót | strona 16-18 |
| 5.1 | Przekazanie placu budowy | strona 16 |
| 5.2 | Dokumentacja | strona 16 |
| 5.3 | Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną | strona 16-17 |
| 5.4 | Zabezpieczenie placu budowy | strona 17 |
| 5.5 | Ochrona przeciwpożarowa | strona 18 |
| 5.6 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | strona 18 |
| 5.7 | Stosowanie się do prawa i innych przepisów | Strona 18 |
| 6 | Materiały i urządzenia | strona 19 |
| 6.1 | Wymagania | strona 19 |
| 6.2 | Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom | strona 19 |
| 6.3 | Przechowywanie oraz składowanie materiałów i urządzeń | strona 19 |
| 7 | Sprzęt | strona 20 |
| 8 | Transport | strona 20 |
| 9 | Wykonanie robót | strona 20 |
| 10 | Kontrola jakości robót | strona 21 |
| 11 | Dokumenty budowy | strona 22 |
| 12 | Odbiór robót | strona 22-25 |
| 12.1 | Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu | strona 23 |
| 12.2 | Odbiór częściowy | strona 23 |
| 12.3 | Odbiór końcowy | strona 23-24 |
| 12.4 | Odbiór ostateczny | strona 24 |
| 12.5 | Odbiór gwarancyjny | strona 24-25 |
| 13 | Podstawa płatności | strona 25 |
|  | Wykaz aktów prawnych | strona 26 |
|  | Polskie Normy | strona 27 |

WARUNKI OGÓLNE

Budynek przy Pl. Rynek 11 (działka nr	   , AM-20, obręb 3 Nowa Ruda) znajduje się na obszarze dla którego brak aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (przystąpiono do opracowania projektu planu).

Zgodnie z opracowanym przez Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków  we Wrocławiu Studium Wartości Kulturowych dla miasta Nowa Ruda – Górne Miasto obiekt ten ma wysokie walory kulturowe i wymaga ochrony konserwatorskiej.

Wszelkie roboty remontowo-budowlane należy wykonywać po uzgodnieniu dokumentacji projektowej z Wojewódzką Służbą Ochrony Zabytków w Wałbrzychu  ul. Zamkowa 3.

Wykonawca robót jest zobowiązany do prowadzenia wszystkich robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej, stosując się  do zaleceń projektowych  zaopiniowanych przez Wojewódzką Służbę Ochrony Zabytków.

Roboty budowane prowadzone będą w rozbiciu na etapy:

ETAP I  – remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi,

ETAP II – wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej wraz

z robotami towarzyszącymi,

ETAP III – remont elewacji wraz z robotami towarzyszącymi,

Wykonawca robót jest zobowiązany do zrealizowania całych etapów  robót określonych w zakresie.

Wykonawca, przed przystąpieniem do robót budowlanych, jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWĄ ORAZ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA                   I ODBIORU ROBÓT.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i odtworzenia wszystkich brakujących i pominiętych w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ elementów realizowanego zadania. Wszystkie ewentualne, nie uwzględnione elementy powyższego zadania Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Inwestorowi przed ich wykonaniem.

W przypadku gdy Wykonawca zastosuje materiały o gorszych parametrach technicznych niż ujęte w specyfikacji i DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ będzie obciążony kosztami ich demontażu i zakupu.

W przypadku gdy Wykonawca wykona poszczególne elementy w sposób znacznie odbiegający formą, kształtem od stanu pierwotnego obciążony będzie kosztami ich demontażu i ponownego poprawnego wykonania elementu.

Do wykonanych prac Wykonawca winien dołączyć deklarację kompletnego zakresu wykonanych prac, zgodności z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ,       niniejszą specyfikacją oraz atestami i dopuszczeniami do stosowania użytych materiałów budowlanych na terenie Polski.

- PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z kompleksowym remontem pokrycia dachowego na budynku głównym (połać „A”, połać „B”) oraz dobudówce, w której obecnie mieści się Archiwum Urzędu Miasta.

Adres inwestycji:

Siedziba Urzędu Miasta w Nowej Rudzie

57-400 Nowa Ruda Pl. Rynek 11

Działka nr       AM-20, obręb 3 Nowa Ruda

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| --- | --- |
| 45261210-9 | Wykonanie pokryć dachowych |
| 45321000-3 | Izolacja cieplna |
| 45410000-4 | Tynkowanie |
| 45442100 | Roboty malarskie |
| 45261300 - 7 | Kładzenie rynien |

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I ZAKRESU PROPONOWANEGO REMONTU

  - STAN ISTNIEJĄCY POKRYCIA DACHOWEGO

Pokrycie dachowe na całym obiekcie, wykonane jest z kilku warstw papy asfaltowej będącej w złym stanie technicznym. Występują w nim liczne nieszczelności, przez które przedostają się wody opadowe zalewając pomieszczenia znajdujące się na górnych kondygnacjach budynku. Papa jest mocno pofałdowana co spowodowało utratę szczelności w miejscach połączeń. Ponadto materiał,                 z którego zostało wykonane pokrycie, po wielu latach używalności stracił swoje właściwości izolacyjne.

Papa ułożona jest na podłożu wykonanym z desek grubości ~ 30 mm, które miejscami ze względu na korozję materiału należy wymienić.

  - ZALECENIA PRAC REMONTOWYCH POKRYCIA DACHOWEGO

Pokrycie dachowe wymaga zatem kompleksowej wymiany.

  - STAN ISTNIEJĄCY IZOLACJI CIEPLNEJ DACHU – POŁAĆ „A”

Bezpośrednio pod połacią „A” znajdują się pomieszczenia biurowe. Brak odpowiedniej izolacji cieplnej dachu powoduje emisję ciepła z budynku. Aby zapewnić odpowiednią temperaturę z tych pomieszczeniach zwiększa się ilość ciepła tam dostarczanego co powoduje zwiększone koszty ogrzewania.

  - ZALECENIA PRAC IZOLACYJNYCH – POŁACI „A”

Połać „A” należy ocieplić wełną mineralną grubości 20 cm.

  - STAN ISTNIEJĄCY IZOLACJI CIEPLNEJ DACHU – POŁAĆ „C”                       NAD ARCHIWUM

Bezpośrednio pod połacią dachową dobudówki znajdują się pomieszczenia Archiwum Urzędu Miasta. Brak odpowiedniej izolacji cieplnej dachu powoduje emisję ciepła z budynku. Aby zapewnić odpowiednią temperaturę z tych pomieszczeniach zwiększa się ilość ciepła tam dostarczanego co powoduje zwiększone koszty ogrzewania.

  - ZALECENIA PRAC IZOLACYJNYCH – POŁACI „C” NAD ARCHIWUM

Połać nad archiwum należy ocieplić wełną mineralną grubości 20 cm.

  - STAN ISTNIEJĄCY IZOLACJI CIEPLNEJ DACHU – POŁAĆ „B”

Połać „B” jest nie ocieplona ponieważ znajduje się ona nad częścią strychową nieużytkową – strych.

  - ZALECENIA PRAC IZOLACYJNYCH – POŁACI „B”

Ocieplenie połaci „B” nie jest konieczne.

  - STAN ISTNIEJĄCY OBRÓBEK BLACHARSKICH

Obróbki blacharskie kominów, ścian ogniowych, okapów wykonane są                 z blachy ocynkowanej. Blacha ta jest skorodowana i zdeformowana. Brak też jest szczelności w miejscach połączeń poszczególnych elementów obróbek. Są to przyczyny nieszczelności dachu w miejscach połączeń połaci z elementami murowanymi.

  - ZALECENIA PRAC REMONTOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH

Obróbki blacharskie wymagają kompleksowej wymiany na nowe z cynku tytanowego.

  - STAN ISTNIEJĄCY RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

Rynny i rury spustowe wykonane są z blachy ocynkowanej. Blacha ta jest skorodowana i zdeformowana. Jest to przyczyną nieszczelności tych  elementach, dzięki którym elewacja jest zalewana.

  - ZALECENIA PRAC REMONTOWYCH RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

Rynny i rury spustowe wymagają kompleksowej wymiany na nowe z cynku tytanowego.

  - STAN ISTNIEJĄCY KOMINÓW W CZĘŚCI PONAD DACHEM

Tynki kominów wykonane są z zaprawy cementowo-wapiennej, która pod wpływem czynników atmosferycznych straciła swoje właściwości i odspoiła  się           od muru. Tynki są kruche i podczas odstukiwania wydawała głuchy odgłos. Świadczy to o braku przyczepności tynku do muru. Na niektórych elementach tynku już nie ma. W miejscach styku tynku z obróbką blacharską tynk odspaja się  i łuszczy.

  - ZALECENIA PRAC REMONTOWYCH KOMINÓW W CZĘŚCI PONAD DACHEM

Tynki na kominach są w  złym stanie technicznym i przed przystąpieniem              do wymiany pokrycia dachowego należy je wymienić.

  - STAN ISTNIEJĄCY TYNKÓW ŚCIAN OGNIOWYCH

Tynki ścian ogniowych wykonane są z zaprawy cementowo-wapiennej, ich stan techniczny określa się jako dobry.

  - ZALECENIA PRAC REMONTOWYCH TYNKÓW ŚCIAN OGNIOWYCH

Przed przystąpieniem do wymiany pokrycia dachowego należy je jedynie miejscami uzupełnić.

  - STAN ISTNIEJĄCY CZPEK KOMINOWYCH

Czapki kominów wykonane są z betonu, który pod wpływem działania czynników atmosferycznych stracił swoje właściwości i skruszył się.

  - ZALECENIA PRAC REMONTOWYCH CZPEK KOMINOWYCH

Czapki kominów są w złym stanie technicznym i wymagają wymiany.

  - STAN ISTNIEJĄCY INSTALACJI ODGROMOWEJ

Instalacja odgromowa wykonana jest z przewodów stalowych ocynkowanych Ø 6 mm, które częściowo uległy korozji. Zwody instalacji odgromowej ułożone są     na betonowych stopkach, które odspoiły się od dachu.

  - ZALECENIA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ODGROMOWEJ

Instalacja odgromowa jest w złym stanie technicznym i wymaga kompleksowej wymiany.

  - STAN ISTNIEJĄCY ODDYMIANIA I ODPROWADZENIA WYSOKICH TEMPERATUR W CZASIE POŻARU

Istniejący świetlik dachowy zlokalizowany jest w połaci „A”, bezpośrednio nad klatką schodową. Nie posiada on żadnych elementów uchylnych, ponieważ pełni on tylko funkcję doświetlenia klatki schodowej i korytarza.

  - ZALECENIA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ODDYMIAJĄCEJ

Koniecznym jest zatem wykonanie klap dymowych, mających na celu odprowadzeniu dymu i gazów pożarowych z dróg ewakuacyjnych, odprowadzeniu     z budynku podczas pożaru wysokich temperatur, poprawiają widoczność w budynku.

- OPIS POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW ROBÓT

  - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

### UWAGA !

Przed przystąpieniem do rozbiórki pokrycia należy przygotować                           i zabezpieczyć teren oraz ustawić kontener na magazynowanie materiału rozbiórkowego. Zgruzowany materiał  należy wywieźć na odpowiednie składowisko odpadów.

Pokrycie dachowe należy rozbierać z zachowaniem dużej ostrożności. Rozebraną papę należy transportować na miejsce składowania lub bezpośrednio do kontenera za pomocą specjalnych rur.

Kominy należy oczyścić z tynku i określić stan techniczny wszystkich przewodów  kominowych. W przypadku ich złego stanu technicznego zaleca się przemurowanie kominów oraz ich otynkowanie.

  - ROBOTY OCZYSZCZAJĄCE

Należy oczyścić deskowanie oraz drewnianą konstrukcję nośną dachu                     z wszelkich zanieczyszczeń i przygotować do zabezpieczenia środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi.

  - ROBOTY IMPREGNACYJNE

Deskowanie połaci dachowych oraz drewnianą konstrukcję nośną dachu                     należy zabezpieczyć poprzez dwukrotne smarowanie pędzlem preparatem solnym grzybo i owadobójczymi.

  - WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ DACHU

Na połaci dachowej „A” oraz połaci znajdującej się nad archiwum należy wykonać ocieplenie dachu dwiema warstwami płyty dachowej z wełny mineralnej dachowej, twardej grubości 20 cm (warstwa spodnia grubości 16 cm i warstwa górna grubości   4 cm), otrzymanej z włókien skalnych wzmocnionych jednostronnie welonem szklanym. Wełnę należy układać na deskowaniu, mocować do desek za pomocą odpowiednich kołków montażowych.

Zaprojektowano ocieplenie dachu płytą dachową z wełny mineralnej posiadającą następujące parametry:

WARSTWA SPODNIA GR. 16 cm

- współczynnik przewodzenia ciepła w 10 oC

- naprężenia ściskające przy 10% deformacji względnej min. 40 kPa

- naprężenia ściskające pod obciążeniem punktowym 5 mm: min. 400 N

WARSTWA GÓRNA GR. 4 cm

- współczynnik przewodzenia ciepła w 10 oC

- naprężenia ściskające przy 10% deformacji względnej min. 70 kPa

- naprężenia ściskające pod obciążeniem punktowym 5 mm: min. 900 N

  - ROBOTY BLACHARSKIE I NAPRAWCZE

OBRÓBKI BLACHARSKIE KOMINÓW OB – 3 rys. nr 3

Obróbki blacharskie kominów w miejscach styku z połacią dachową należy

wykonać z blachy z cynku tytanowego grubości min. 0,70 mm. Szerokość obróbki komina OB – 3 min. 32 cm (15 cm – część pod papą; 15 cm – część zachodząca pionowo na komin; 2 cm – część wpuszczona w komin). Obróbki kominów należy łączyć  ze sobą na tzw. podwójny rąbek. Pomiędzy łączone elementy blacharki należy dodatkowo wykonać uszczelnienie kitem dekarskim. Obróbkę blacharską kominów   w miejscu styku z tynkiem należy bezwzględnie odizolować (uszczelnić) masą izolacyjną.

OBRÓBKI BLACHARSKIE ŚCIAN OGNIOWYCH  OB – 2 i OB – 3 rys. nr 3

Obróbki blacharskie ścian ogniowych w miejscach styku z połacią dachową OB – 3 należy wykonać z blachy z cynku tytanowego grubości min. 0,70 mm. Szerokość obróbki ściany ogniowej min. 32 cm (15 cm – część pod papą; 15 cm – część zachodząca pionowo na ścianę; 2 cm – część odgięta).

Obróbki blacharskie ściany ogniowej pomiędzy połacią „A” i „B” w miejscach styku z połacią dachową OB – 1 należy wykonać z blachy z cynku tytanowego grubości min. 0,70 mm. Szerokość obróbki ściany ogniowej min. 45 cm (15 cm – część pod papą; ~ 27 cm – część zachodząca pionowo na ścianę; 3 cm – część odgięta). Obróbki ścian ogniowych należy łączyć ze sobą na tzw. podwójny rąbek. Pomiędzy łączone blacharki elementy należy dodatkowo wykonać uszczelnienie kitem dekarskim. Obróbkę blacharską ścian ogniowych w miejscu styku z tynkiem należy bezwzględnie odizolować (uszczelnić) masą izolacyjną.

Obróbki blacharskie zabezpieczające ścianę ogniową od góry OB – 2 należy wykonać z blachy z cynku tytanowego grubości min. 0,70 mm. Szerokość obróbki ściany ogniowej należy tak dobrać aby wystawała ona dołem 4,0 cm poza lica ściany oraz aby z każdej strony wykonany był odpowiednio wygięty kapinos szerokości 1.5 cm. Obróbki ścian ogniowych należy łączyć ze sobą na tzw. podwójny rąbek stojący.

Obróbki te należy montować do drewnianych łat zamontowanych za pomocą kotew rozporowych na ścianie. Obróbkę należy zamontować ze spadkiem do wewnątrz budynku, w taki sposób aby woda swobodnie spływała z obróbek.

OBRÓBKI BLACHARSKIE ŚWIETLIKA DACHOWEGO OB – 5 i OB – 6 rys. nr4

Obróbki blacharskie świetlika dachowego należy wykonać z blachy z cynku tytanowego grubości min. 0,70 mm. Szerokość obróbki świetlika OB – 5 należy przyjąć min. 35 cm (15 cm – część pod papą; 20 cm – część zachodząca pionowo na ścianę).

Obróbkę należy zamontować pod istniejącą papę termozgrzewalną, którą obłożone są ściany świetlika.

Dodatkowo zaleca się wykonanie obróbki górnej płaszczyzny ściany świetlika OB – 6, którą należy tak wykonać aby zachodziła ona pod kapinos w ramie nośnej zadaszenia świetlika rys. 4.

OBRÓBKI BLACHARSKIE OKAPÓW (PAS NADRYNNOWY) OB – 4 rys. nr 4

Obróbki blacharskie okapów należy wykonać z blachy z cynku tytanowego grubości min. 0,70 mm. Szerokość obróbki okapu min. 33 cm (21 cm – część pod papą; 9 cm – część zachodząca pionowo do rynny; 3 cm – część odgięta tzw. kapinos).

RYNNY

Rynny należy wykonać systemowe z blachy z cynku tytanowego grubości min. 0,70 mm. Rynny o przekroju Ø 150 mm należy układać na rynhakach obrotowych przymocowanych do systemowych szyn montażowych. Rozstaw ryndaków max. 50 cm. Szynę rynnową należy montować ~2,0 cm poniżej linii okapu z zachowaniem odpowiedniego spadku. Szynę należy tak zamontować, aby jej dłuższe ramię znajdowało się na dole. Mocowanie szyny do deski wiatrowej należy wykonać za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej.  Poszczególne elementy rynien należy łączyć ze sobą na tzw. lut miękki. Rynny należy układać ze spadkiem ~ 1,5 % w kierunku rur spustowych.  Rynny na końcach należy wykańczać denkami rynnowymi.

Rurę spustową o przekroju Ø 120 mm należy łączyć z rynną za pomocą sztucera podwieszonego – półokrągłego typu G. Rurę spustową należy wpiąć                      do miejskiej kanalizacji deszczowej. W rurze spustowej na wysokości około 30 cm od poziomu chodnika należy zamontować rewizję z otwieraną klapą. Rury spustowe należy montować do ścian za pomocą systemowych obejm ze stali nierdzewnej               o rozstawie 250 cm.

  - ROBOTY MURARSKIE , TYNKARSKIE NA KOMINACH ORAZ ŚCIANACH OGNIOWYCH

Należy usunąć spękane i zniszczone tynki z kominów i ścian ogniowych         w części znajdującej się ponad połacią dachową, a następnie wyczyścić cegły szczotką tak aby nie było pozostałości starego tynku oraz oczyścić spoiny miedzy cegłami. Po usunięciu tynków należy określić stan elementów murowanych.                   W przypadku stwierdzenia ich złego stanu technicznego elementy te należy rozebrać     i wymurować.

Na tak przygotowane podłoże należy wykonać nowy tynk trójwarstwowy             kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej marki M–4 zatarty na gładko.

Na styku połączenia tynku z obróbką blacharską należ należy wykonać poziomą izolację z dwuskładnikowej uelastycznionej zaprawy uszczelniającej, nadającej się do malowania.

  - CZAPKI NA KOMINACH

Na wszystkich kominach należy wykonać nowe czapki z betonu B-25. W celu zwiększenia odporności na działanie czynników atmosferycznych do betonu należy dodać odpowiednie środki uszczelniające i uplastyczniające. Elementy te należy wykonać na placu budowy w drewnianych szalunkach. Podczas ich betonowania należy je dokładnie zawibrować.

Czapki należy tak wykonać aby wystawały po 7,0 cm z każdej strony poza lico danego elementu.

Czapkę należy wykonać grubości ~7,0 cm w i uformować ze spadkami              w taki sposób aby wody opadowe nie zalegały na ich powierzchni.

  - ROBOTY DEKARSKIE POKRYCIA DACHOWEGO.

Na wełnie mineralnej dachowej należy ułożyć warstwę podkładową wykonaną z papy asfaltowej termozgrzewalnej podkładowej na osnowie  z włókien szklanych, od wierzchniej strony pokryta drobnoziarnistą posypką mineralną, spodnia strona zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Papę podkładową należy układać                  w kierunku prostopadłym do osi okapu.

PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE PAPY PODKŁADOWEJ

- rodzaj bitumu – modyfikowany SBS

- wkładka nośna z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 180 g/m²,

- grubość nie mniejsza niż 4,00 mm,

- wykończenie powierzchni dolnej – folia PE,

- siła zrywająca podłużna  - 800 N/5 cm,

- siła zrywająca poprzeczna  - 600 N/5 cm,

- dolna granica elastyczności – 20 oC,

- odporność na wysokie temperatury min. 80 oC,

Wierzchnią warstwę pokrycia dachowego należy wykonać z papy asfaltowej zgrzewalnej, wierzchniego krycia, modyfikowana elastomerem SBS, na osnowie                z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. Papę nawierzchniową należy układać pasami równolegle do osi okapu zaczynając                 od okapu.

PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE PAPY NAWIERZCHNIOWEJ

- rodzaj bitumu – modyfikowany SBS

- osnowa z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m²,

- grubość nie mniejsza niż 5,0 mm,

- dolna granica elastyczności – 25 oC,

- przyczepność posypki – ubytek nie większy niż 30%,

- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż i w poprzek nie mniejsze niż 40 %

- siła zrywająca podłużna  - 800 N/5 cm,

- siła zrywająca poprzeczna  - 800 N/5 cm,

- odporność na działanie wysokiej temperatury, w ciągu 2 godzin +100° - niedopuszczalne jest powstawanie zgrubień i spływanie masy.

Papę należy montować do podłoża zgodnie z zaleceniami producentów materiałów użytych do wykonania tego remontu.

Materiały dostarczone do pokryć dachowych tj. papy zgrzewalne                       powinny być znakowane, etykietowane i pakowane oraz posiadać informację techniczną dotyczącą danego wyrobu zgodne z wymogami normy PN-EN 13707: 2006. Całość materiałów użytych do wykonania pokryć dachowych nie może posiadać parametrów niższych niż cytowane w przedmiarach i  Opisie Technicznym.

  - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:

Ściany ogniowe i kominy po wykonaniu i całkowitym wyschnięciu tynków należy pomalować farbami zgodnie z technologią przyjętą przy wykończeniu elewacji. Kolorystyka zostanie określona w dokumentacji projektowej remontu elewacji – ETAP III. Powłokę malarską należy nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu tynku przyjmuje się wysychanie tynku w tempie 1 mm/dobę przy temperaturze ~ 20oC. Uzależnione jest to jednak od grubości warstwy tynku oraz warunków atmosferycznych.

  - ROBOTY INSTALACYJNE – INSTALACJA ODGROMOWA:

Należy zamontować nową instalację odgromową wykonaną z prętów stalowych ocynkowanych układanych na betonowych stopkach przyklejonych lepikiem do papy. Stopki należy ustawić w rozstawie osiowym co 50 cm.

  - MONTAŻ KLAP DYMOWYCH

Zaleca się podczas robót remontowych pokrycia dachowego montaż klap dymowych w połaci „A”.

PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE KLAP DYMOWYCH

- system otwierania – elektryczny 24 V,

- kąt otwierania ,

- skrzydła wykonane ze stali galwanizowanej, w którym zamontowana jest potrójna kopuła z poliwęglanu litego kanalikowego trójwarstwowego grubości 16 mm w kolorze opal, odporna na działanie temperatur w zakresie                        od – 30 0C do +120 0C

- kopuła z poliwęglanu o odporności na uderzenia > 27 Nm

- kopuła z poliwęglanu odporna na uderzenia gradem

- podstawa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubości a ≥ 1,50 mm            w izolacją termiczną grubości 15 mm z mineralnej niepalnej płyty zabezpieczonej od zewnątrz bitumicznie,

- w dolnej części klapa wyposażona w kołnierz z blachy o szerokości min. 100 mm służący do mocowania na konstrukcji dachu,

- krata antywłamaniowa stalowa, malowana wg palety REAL

- ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM ( ETAP I – REMONT DACHU )

- usunięciu istniejącego zniszczonego  pokrycia papowego ,

- usunięciu zniszczonych obróbek blacharskich ,

- usunięciu starych zniszczonych rynien i rur spustowych,

- remoncie kominów,

- remoncie ścian ogniowych,

- wykonaniu nowych obróbek blacharskich,

- wymianie skorodowanej części deskowania i wykonaniu warstwy podkładowej pod pokrycie papowe połaci „B”

- wykonaniu impregnacji grzybo i owadobójczej deskowania oraz drewnianych elementów konstrukcyjnych dachu,

- ociepleniu połaci „A”  i połaci nad dobudówką

- założeniu nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej,

- zamontowaniu instalacji odgromowej,

- zamontowaniu nowych rynien i rur spustowych,

- zamontowaniu klap dymowych,

- utylizacją odpadów powstałych z rozbiórki pokrycia dachowego,

należy wykonać pod kierownictwem osoby uprawnionej, zgodnie z:

- Polskimi Normami,

- zasadami wiedzy budowlanej,

- przepisami ochrony Przeciwpożarowej,

- przepisami BHP (z zachowaniem szczególnej ostrożności – praca na wysokości),

- instrukcjami technicznymi producentów materiałów,

- przepisami ochrony środowiska,

- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Uwaga !

Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną             i zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

  - PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie określonym na podstawie  umowy teren budowy wraz z kompletną Dokumentacją Projektową wszelkimi uzgodnieniami, Dziennikiem Budowy i Specyfikacją Techniczną Odbioru i Wykonania Robót Budowlanych.

  - DOKUMENTACJA

Dokumentacja obejmuje:

- cześć Projektową,

- Specyfikację Techniczną Odbioru i Wykonania Robót Budowlanych,

- zakres robót – przedmiar robót,

- Ofertę Przetargową Wykonawcy robót,

- Umowa na realizowany zakres robót objętych niniejszym zakresem.

  - ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Oferta Przetargowa złożona przez Wykonawcę oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowią integralną cześć zamówienia.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji  i innych dokumentach, a o ich wykryciu zobowiązany jest natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w uzgodnieniu z Inwestorem po dokonaniu odpowiednich korekt lub zmian podejmie stosowne decyzje.

W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem wymiarów, a odczytem ze skali rysunków ważniejszy jest opis wymiaru.

Wykonane roboty i zastosowane przy ich realizacji materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. Wprowadzenie ewentualnych zmian musi poprzedzone akceptacją, w pierwszej kolejności, Projektanta, a następnie Inwestora. Parametry materiałów zamiennych nie mogą być gorsze od projektowanych, ujętych w Dokumentacji. Wprowadzenie tych zmian winno być także skorygowane w rozliczeniach finansowych inwestycji. Jeżeli zmiany wynikają z inicjatywy Wykonawcy ponosi on wszelkie koszty przeprojektowania tych elementów i uzyskania zgody wyżej wymienionych.

W przypadku gdy Wykonawca zastosuje materiały odbiegające                            od określonych w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz Oferty            z postępowania przetargowego, poniesie on wszystkie koszty związane z usunięciem tych materiałów oraz przywróceniem elementów,  w którym zastosowany został ów materiał do stanu pierwotnego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

  - ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania robót budowlanych oraz harmonogram realizacji tego zadania.

Realizując poszczególne zadania Wykonawca na swój koszt dostarczy wszelkie niezbędne zabezpieczenia placu budowy oraz jego kompletne  oznakowanie informujące o ewentualnym zagrożeniu.

Zabezpieczenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób aby zachowane były przepisy BHP zarówno dla robotników wykonujących dane zadanie (praca na wysokości) jak i dla osób poruszających się w obrębie budynku (pracownicy i klienci Urzędu oraz przechodnie).

  - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy niezbędny do gaszenia ewentualnego pożaru.

Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, w taki sposób aby były one zabezpieczone przed dostępem osób trzecich w oznakowanych i zamkniętych pomieszczeniach.

Wykonawca w razie pożaru spowodowanego nieprawidłowym zabezpieczeniem materiałów budowlanych lub wynikłym w skutek działania robotników ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność prawno-finansową.

  - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Realizując powyższe zadanie Wykonawca ze względu na rodzaj wykonywanego zadania – praca na dużej wysokości, zobowiązany jest                             do przestrzegania przepisów BHP.

Wykonawca zapewni na własny koszt zaplecze socjalno-higieniczne oraz odpowiednią odzież ochronną dla robotników biorących udział w realizacji powyższego zadania.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego powinni protokolarnie ustalić szczegółowe warunki bezpieczeństwa             i higieny pracy z podziałem na obowiązków.

O prowadzonych robotach i niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w okresie realizacji prac remontowych Wykonawca powinien powiadomić pracowników Urzędu Miasta przebywających na terenie swojego zakładu pracy,  w którym prowadzone będą roboty budowlane.

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany.             W miejscach szczególnie niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące                  o rodzaju zagrożenia, a teren ogrodzić i wykonać sztywne zadaszenie nad wejściem do budynku.

  - STOSOWANIE SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA

Realizując powyższe zadanie Wykonawca winien zapoznać się z obecnie obowiązującymi przepisami mającymi bezpośredni wpływ na realizację tego zadania oraz na jego rozliczenie.

- MATERIAŁY I URZĄDZENIA

  - WYMAGANIA

Wszystkie materiały użyte do realizacji powyższego zadania muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz Ofertą                         z postępowania przetargowego i odpowiadać Polskim Normom.

Materiały budowlane użyte do realizacji powyższych zadań muszą ponadto posiadać wymagane polskim prawem atesty i certyfikaty dopuszczenia                            do stosowania w tego typu realizacjach.

Oferent, który dokona zmian w ofercie w stosunku do dokumentacji winien dołączyć w formie załącznika:

- Atest, Aprobatę Techniczną lub inny równoważny i wiarygodny dokument dopuszczający do stosowania danego materiału na obszarze Polski,

- Oświadczenie, że w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dostarczy, sporządzoną na własny koszt, dokumentacją zamienną.

- Oświadczenie, że materiały zamienne zaproponowane przez Wykonawcę posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych, które zostały ujęte                  w Dokumentacji Projektowej.

- Oświadczenie Projektanta zezwalające na zastosowanie zamiennego, zaproponowanego przez Wykonawcę, materiału do realizacji tego zadania.

  - MATERIAŁY I TECHNILOGIE NIE ODPOWIADAJĄCE WYMOGOM

Materiały, urządzenia i technologie nie odpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę i na jego koszt usunięte i wywiezione z terenu budowy.

Roboty, w których zastosowane będą materiały i technologie bez akceptacji Inwestora oraz Projektanta Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się                  z konsekwencjami jakie niesie za sobą taka decyzja łącznie z brakiem zapłaty za wykonany element, w którym dokonano takiej zamiany oraz obciążeniem za koszty ich demontażu i przywrócenia do stanu projektowanego.

  - PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ.

Czasowy magazyn będzie znajdował się na terenie budowy, w miejscu wskazanym przez Inwestora o ile nie będzie to zagrażało zdrowiu i życiu pracowników Urzędu Miasta oraz jego klientów. Składowisko będzie spełniał wymogi ochrony przeciwpożarowej obiektu oraz przepisy BHP.

- SPRZĘT

Do realizacji powyższego zadania Wykonawca zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z takiego sprzętu i urządzeń, które są do tego celu przeznaczone. Sprzęt ten winien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zabezpieczony w taki sposób aby nie zagrażał zdrowiu i życiu zarówno pracowników i klientów Urzędu Miasta oraz robotników pracujących przy realizacji powyższego zadania.

Robotnicy obsługujący dany sprzęt lub urządzenia bezwzględnie są zobligowani do posiadania stosownych dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje do jego obsługi. Obsługa i zabezpieczenie sprzętu winno być zgodne                 z przepisami BHP, zaleceniami producenta i innymi im odpowiednimi obowiązującymi na terenie Polski.

- TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na jakość transportowanych materiałów i urządzeń. Liczbę środków transportu należy tak dobrać aby zapewnić terminowe prowadzenie prac przy realizacji powyższego zadania. Urządzenia te winny spełniać wymogi obowiązujące na terenie Polski.

- WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową kontraktową. Do realizacji tego zadania winny być użyte materiały i technologie ujęte              w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji technicznej. Ze względu na charakter                 i specyfikę roboty te muszą być realizowane zgodnie, wiedzą techniczną oraz PN.

Przed przystąpieniem do realizacji tego zadania Inwestor zobowiązany jest powiadomić o zamiarze rozpoczęcia prac budowlanych na tym obiekcie:

- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

- Państwową Inspekcję Pracy,

- Wojewódzką Służbę Ochrony Zabytków

i uzyskać od tych instytucji pisemne opinie i uzgodnienia dotyczące realizacji tego zadania.

- KONTROLA JAKOŚCI

  - Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego program zapewnienia jakości, w którym przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i kadrowe gwarantujące właściwe i terminowe wykonanie zadania. Program ten będzie ujmował:

- organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych oraz dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do użytkowania (jeżeli tego wymagają przepisy)

- system proponowanej kontroli,

- atesty, certyfikaty oraz inne dokumenty obowiązujące na terenie RP dopuszczające materiały budowlane do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej.

  - KONTROLI PODLEGAĆ BĘDĄ ZASTOSOWANE MATERIAŁY I JAKOŚĆ ROBÓT W POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESACH REALIZACJI ZADANIA:

- wymiana zniszczonych elementów deskowania na wszystkich połaciach,

- impregnacja deskowania,

- wykonanie warstwy wyrównującej z płyt OSB połaci „B”,

- wykonaniu ocieplenia połaci „A” i połaci nad biblioteką,

- wykonanie obróbek blacharskich,

- wykonanie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną,

- montażu klap dymowych,

- montażu instalacji odgromowej,

- montażu rynien i rur spustowych,

- wykończeniu kominów i ścian ogniowych,

- wywozu materiałów z rozbiórki istniejącego pokrycia dachowego,

- oraz wszystkich innych robót towarzyszących.

- wykonanie ocieplenia dachu połaci „A” i połaci nad archiwum.

- DOKUMENTY BUDOWY

Przez cały okres realizacji zadania prowadzony będzie Dziennik Budowy,               w którym na bieżąco dokonywane będą zapisy z przebiegu zadania. Każdy zapis opatrzony będzie datą wpisu oraz potwierdzony podpisem autora wpisu z podaniem jego imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji w procesie realizacji tego zadania. Integralną częścią Dziennika Budowy są Protokoły odbiorów (częściowych                     i końcowego), dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów, protokoły z narad, korespondencja dotycząca realizacji inwestycji.

Załączniki te będą kolejno ponumerowane i zaparafowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W dzienniku budowy prowadzone będą wpisy informujące o rozpoczęciu, przebiegu i zakończeniu procesu budowlanego.

Wpis Projektanta dokonany w dzienniku budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. W związku z tym, że Projektant nie jest stroną kontraktu i nie może wydawać bezpośrednich poleceń Wykonawcy robót.

W przypadku nie powołania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Inwestor jest zobowiązany do pisemnego wskazania osoby, która będzie go reprezentowała                   w procesie budowlanym.

Wszystkie dokumenty przechowywane będą na terenie budowy. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej polskim prawem. Dokumenty te dostępne będą dla Inspektora nadzoru Inwestorskiego, Inwestora, Projektanta oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz innym instytucjom zgodnie z Polskim prawem.

- ODBIORY ROBÓT

Roboty podlegające następującym etapom odbioru:

  - roboty zanikające i ulegające zakryciu,

  - odbiory częściowe robót,

  - odbiory końcowe robót,

  - odbiór gwarancyjny robót,

  - odbiory ostateczne robót,

Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcy.

Do odbioru robót można dodatkowo zaprosić:

  - Przedstawiciela Wojewódzkiej Służby Ochrony Zabytków

  - Doradcę Technicznego producentów zastosowanych materiałów (technologii).

  - Projektanta

  - oraz inne osoby posiadające stosowne uprawnienia do opiniowania jakości wykonywanych prac budowlanych.

Gotowość danego elementu do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i pisemnym powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z odpowiednim wyprzedzeniem.

  - ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które wg zakresu rzeczowego zostały ukończone, a kolejnym etapem jest ich zakrycie.  Odbiór robót zanikających                       i ulegających zakryciu będzie dokonany na takim etapie aby możliwym było jednoznaczne określenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiorów tych robót dokonuje w obecności Wykonawcy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

  - ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych poszczególnych elementów z zakresu umownego. Odbioru częściowego dokonuje wg takich samych zasad jak w przypadku odbioru końcowego.

  - ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT

Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie stanu rzeczywistego wykonywanych robót, w którym określona zostanie ich jakość, ilość oraz wartość.                  O zakończeniu robót określonych w umowie i gotowości do ich odbioru Wykonawca pisemnie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz dokona stosownego wpisu do Dziennika Budowy. Terminie rozpoczęcia czynności odbiorowych                        i usunięcia ewentualnych wad określa Umowa Kontraktowa. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, której skład został określony w pkt. 11.

Komisja dokona oceny jakości wykonanych robót na podstawie oględzin przedmiotu umowy, przedłożonych dokumentów oraz zgodności wykonanych robót                        z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Ofertą Przetargową. Zapozna się i ustosunkuje do treści dokonanych w trakcie realizacji wpisów                     do Dziennika Budowy oraz Protokołów odbiorów robót częściowych i Protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązuje się przygotować:

  - Dokumentację Projektową i Powykonawczą,

  - Specyfikację Techniczną,

  - Ofertę Przetargową,

  - Dziennik Budowy,

  - Protokoły odbiorów częściowych,

  - Protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zastosowanych materiałów potwierdzające posiadane przez zastosowany parametry techniczne.

W przypadku gdy komisja stwierdzi, że roboty nie są jeszcze gotowe  do odbioru lub Wykonawca nie przygotował ww. dokumentów ma prawo przesunąć termin odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczyć nowy termin odbioru.                          W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym obiekcie zostanie to wpisane                     w Protokole odbioru robót, w którym zostanie także określony termin usunięcia usterek.

  - ODBIÓR OSTSTECZNY

Odbiór ostateczny polega na ocenie usuniętych wad, które zostały stwierdzone podczas odbioru końcowego. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie wizji lokalnej obiektu i po stwierdzeniu usunięcia wszystkich wad zostanie on pozytywnie zakończony oraz przedłożeniu wszystkich wymaganych dokumentów.

  - ODBIÓR GWARANCYJNY

Odbiór gwarancyjny zostanie przeprowadzony pod koniec okresu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. Okres ten będzie określony w Umowie Kontraktowej.

Przedmiotem kontroli powinny być poszczególne fazy robót:

- wymiana zniszczonych elementów deskowania na wszystkich połaciach,

- impregnacja deskowania,

- wykonanie warstwy wyrównującej z płyt OSB połaci „B”,

- wykonaniu ocieplenia połaci „A” i połaci nad biblioteką,

- wykonanie obróbek blacharskich,

- wykonanie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną,

- montażu klap dymowych,

- montażu instalacji odgromowej,

- montażu rynien i rur spustowych,

- wykończeniu kominów i ścian ogniowych,

- wywozu materiałów z rozbiórki istniejącego pokrycia dachowego,

- oraz wszystkich innych robót towarzyszących.

- wykonanie ocieplenia dachu połaci „A” i połaci nad archiwum.

- PODSTWAW PŁATNOŚCI

Podstawą do wypłacenia przez Inwestora umownej kwoty za wykonane roboty budowlane, ujęte w ofercie przetargowej, jest podpisany Protokół Odbioru Końcowego robót oraz Protokół Ostateczny, w którym stwierdzone będzie usunięcie wszystkich wad w wykonanym obiekcie.

W zależności od ujętej w umowie formy naliczania kosztów dokonane będzie rozliczenie za wykonane roboty. W przypadku rozliczenia inwestycji na podstawie kosztorysu powykonawczego ważne jest, już na etapie podpisywania umowy, określenia czynników cenotwórczych. Natomiast w przypadku ryczałtowej formy rozliczenia należy sprawdzić czy Wykonawca wykonał pełen zakres robót określony w ofercie przetargowej.

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych tzn. takich, których nie można było stwierdzić w fazie projektowej i okresie przygotowywania oferty przetargowej, rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie czynników cenotwórczych określonych w umowie.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

Prace przy realizacji Remontu pokrycia dachowego budynku Urzędu Miasta w Nowej Rudzie przy Pl. Rynek 11 należy realizować zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski, a szczególności:

Rozporządzenie MB i PMB z dnia 28 marca 1972 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93)

Rozporządzenie MGPiB w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy remontach konserwacji (Dz. U. nr 22/53 poz. 89-BHP. Transport Ręczny).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 r. poz. 627

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” – COBRIT INSTAL

POLSKIE NORMY:

| 1 | PN -80/B-10240 |  | Pokrycia dachowe z pap i powłok asfaltowych Wymagania i badania przy odbiorze. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | PN -90/B-04615 |  | Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. |
| 3 | PN –B-27621 |  | Papy asfaltowe na włókninie przeszywanej. |
| 4 | PN –EN 1107:2001 część 1 i część 2 |  | elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów, określenie stabilności wymiarów. |
| 5 | PN –EN 1108:2001 |  | elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów, określenie stabilności kształtów. |
| 6 | PN –EN 1109:2001 |  | elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów, określenie giętkości. |
| 7 | PN –EN 11010:2001 |  | elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów, określenie odporności na spływanie w podwyższonej temperaturze. |
| 8 | PN –EN 1296:2002 |  | elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych |
| 9 | PN –EN 1844:2004 |  | elastyczne wyroby wodochronne– określenie odporności na ozon. |
| 10 | PN –EN 1844: 2002 i 2003 – część 1 i część 2 |  | elastyczne wyroby wodochronne – określenie długości, szerokości i prostolinijności. |
| 11 | PN-IEC-61024-1: 2001 |  | Instalacja odgromowa zgodnie z normą |
| 12 |  |  | oraz wszystkie inne wynikające z obowiązujących przepisów. |