SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-6.0.

UBEZPIECZENIA FASZYNOWE

1.WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ubezpieczeń skarp i dna rzeki materacami drewniano-faszynowymi czynnej debry w rejonie ul. Fredy w Nowej Rudzie w ramach zadania:

„Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Fredry w Nowej Rudzie na działkach nr 262/8, 262/9, 262/11, 262/14 obręb Nr 3-Nowa Ruda”

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                       i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót polegających na wykonaniu ubezpieczeń faszynowych i drewnianych – stopnia redukcyjnego o wysokości spadu H = 1,0-1,1 m, na odcinku zabudowy debry i obejmują:

- Wykonanie i przygotowanie wyściółki z faszyny,

- Wykonanie podwójnych płotków ze świeżej wikliny,

- Wypełnienie przestrzeni pomiędzy płotkami.

  - Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz                       z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST. 0.0.  pkt. 1.4.

1.4.1. Określenia szczegółowe

Stopień redukcyjny zabudowy debry – elastyczny przestrzenny element budowlany  o szerokości 1,0 m o długości 2,5-3,5 m, składający się z wyściółki faszynowej, płotków i wypełnienia i kamienia odpadowego.

-  wyściółka faszynowa – wiązki faszyny ułożone na dnie debry w miejscu wykonania

stopnia, luźne, długości ok. 3,0 m,

-  strzemiona – odcinki drutu o odpowiedniej średnicy i długości, służące do wiązania

płotków.

-  płotki – oplot z prętów faszyny na kołkach wbitych w wyściółkę, związane

strzemionami z drutu.

- kamień odpadowy – dowolne kształtem i rodzajem kamienie ułożone na pomiędzy

płotkami

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                    i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pk.1.4

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz z zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej ST. 0.0. pkt. 2

2.2 Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu ubezpieczeń dna debry w rejonie ul. Fredry tj. stopni o spadzie H = 1,0-1,1 m są:

- Wyściółka faszynowa,

- Płotki faszynowe,

- Kamień odpadowy

- Drut

2.3.1  Wyściółka faszynowa,

Wyściółka faszynowa prostokątna płyta wykonana z faszyny o grubości 0,30 - 0,40 m, szerokości 3 - 4 m oraz długości ok. 3,0 m ułożona luźno na dnie debry

Stopień z płotków faszynowych, w skład, którego wchodzą:

- faszyna wiklinowa,

- drut do wykonania materaca powinien być wyżarzony miękki o średnicy 4,0, 4,5 lub 5 mm.

- faszyna wiklinowa na płotki z kiszek o średnicy 12-15 cm – wg. PN –63/92224-04  grubość poszczególnych prętów faszyny w odziomkach do 2 cm, długość prętów co najmniej 1,50 m. Nie dopuszcza się stosowanie prętów faszyny z krzewów iglastych i gałęzi drzew.

Gałęzie drzew powinny być użyte do zalądowania przestrzeni pomiędzy płotkami.

- kołki o grubości 6-10 cm i długości 1,5-1,7 m.

- kamień odpadowy łamany lub polny o ciężarze objętościowym ponad 1400 KG/m3.

2.4 Składowanie materiałów

Wszystkie elementy materaca powinny być składowane na wyrównanym utwardzonym i odwodnionym podłożu.

Faszynę, drut  i kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem. Drobne kruszywo powinno być chronione przed opadami za pomocą plandek lub zadaszenia. Warunki składowania i lokalizacja powinna być uzgodniona  z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST. 0.0. pkt. 3.0.

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. TRANSPORT

4. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST. 0.0. pkt. 5.0.

Transport materiałów, urządzeń pomocniczych i sprzętu dowolnymi środkami transportowymi w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem.

4.2.Transport faszyny, kołków może być realizowany dowolnymi środkami transportowymi. Transport materiałów do miejsca wbudowania powinien odbywać się  poza klinem odłamu gruntu.

5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST. 0.0. pkt. 5.0.

5.2 Wyściółka faszynowa

Wyściółkę faszynową można wykonać na gruncie w wykopie wg  następujących zasad:

A/ wykonać wykop głębokości ok. 0.40 m, długości 3,5 m i szerokości 2,5 – 3,0 m

w zależności od szerokości dna debry w miejscu lokalizacji stopnia,

B/ ułożyć faszynę równolegle do osi spadku materaca

C/ wykonanie płotków wiklinowych.

Celem wykonania płotków wiklinowych należy:

- Płotki wyplatane należy wykonać po wykonaniu wyściółki. Kołki płotków podłużnych należy wbić w wyściółkę w odstępach co 0,33 m prostopadle do górnej pow. materaca. Kołki płotków poprzecznych należy wbić w wyściółkę w rzędach prostopadłych do podłużnej osi materaca.

- Pręty faszyny należy wypleść sposobem koszykarskim między wystające odcinki kołków ponad pakunek w ten sposób żeby przylegały do prętów uprzednio wyplecionych oraz żeby pręty rozchodziły się na każdym skrzyżowaniu we wszystkich kierunkach. Końce kołków powinny wystawać ponad popletę płotka na wysokość 4 cm.

- Wykonać wiązanie stopnia – wiązanie polega na kolejnym punktowym związaniu ze sobą wszystkich przeciwległych kołków tworzących płotki strzemionami z drutu,

-Wypełnić obszar pomiędzy płotkami ziemie z wykopów, gałęziami, odpadami z wikliny, karpina itp. Ułożyć na powierzchni kamienie, jedną warstwą.

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST. 0.0. pkt. 6.0

Kontrola jakości robót polega na stosowaniu:

- zgodności i jakości materiału z wymaganiami określanymi w projekcie i niniejszej SST

- montażu i wbudowania materacy a w szczególności: poprawności łączenia wszystkich elementów faszynowych z kiszkami, kołkami itp.

- sprawdzeniu grubości wyściółki,

- jakości zabicia kołków płotków i ich głębokości, przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie wpisów do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru                na podstawie zgłoszenia Kierownika Budowy.

  - Rodzaje badań

Badania polegają na sprawdzeniu wykonania robót pod względem jakości i zgodności z dokumentacją projektową i normami.

Przy odbiorze należy przeprowadzić następujące badania:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją,

- oględziny zewnętrzne,

- ewentualne badania szczegółowe a to: ścisłość montażu pakunku, rozstawę kiszek, płotków oraz wyplotu, ułożenia kamieni w materacach, sprawdzenie jakości materiałów zastosowanych do budowy.

Badania przeprowadza się w miejscach wybranych wyrywkowo. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Kierownika Budowy.

7.  OBMIAR  ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST. 0.0. pkt. 7.0.

7.2 Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiaru są:

- ułożenie wyściółki faszynowej  – 1 m2

- faszynada – 1 m3

- drut palony – kg.

- bruk z kamienia odpadowego m2.

Ilość jednostek o ile wcześniej nie ustalono zmian przyjmuje się na podstawie dokumentacji projektowej.

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST. 0.0. pkt. 8.0.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora  Nadzoru  jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji oraz oceny wizualnej wykonanych robót dały wyniki pozytywne.

Kontroli jakości podlegają przede wszystkim:

-  faszyna, kiszki faszynowe, drut, kołki,

-  dokładność prac połączeniowych wyściółki i jej zagłębienia oraz głębokość zabicia płotków.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST. 0.0. pkt. 9.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje dostarczenie wszystkich materiałów podstawowych i pomocniczych, dostarczenie niezbędnych narzędzi i sprzętu, wytyczenie zasięgu ubezpieczeń i zastabilizowanie punktów, ułożenie i montaż i wbudowanie wyściółki i płotów   z zalądowaniem w miejscu przeznaczenia, zakup kamienia z dowozem i wypełnieniem materacy, odwiezienie materiałów odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, uporządkowanie miejsca budowy po wykonaniu elementu zgodnie z niniejszą specyfikacją techniczną.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE, NORMY

BN-69/8952-28 Materace taśmowe

BN-69/8952-27 Elementy budowli regulacyjnych. Kiszki faszynowe

BN-8952-30 Faszyna wiklinowa

BN-63/9224-04 Faszyna leśna

BN-64/9226-01 Kołki faszynowe

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.