Plan Działań Krótkoterminowych opracowywany jest dla strefy dolnośląskiej (kod strefy PL0204).
Strefa dolnośląska obejmuje całe województwo dolnośląskie z wyjątkiem miast:
Wrocławia, Legnicy i Wałbrzycha. Położona jest na południowym zachodzie Polski, obejmuje zachodnią część historycznego Śląska, czyli Dolny Śląsk, a także Ziemię Kłodzką, wschodnie Łużyce Górne oraz niewielki skrawek historycznej Saksonii (Bogatynia i okolice).
Strefa ta graniczy z Niemcami oraz Czechami. Powierzchnia strefy dolnośląskiej wynosi 19 512,93 km2, a liczba ludności w 2011 r. - 2 062 408 osób.

Monitorowanie stanu jakości powietrza ma charakter ciągły i wykonywane jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Od 2010 r. sprawuje on nadzór nad wszystkimi stacjami pomiarowymi w województwie. Wyniki pomiarów są weryfikowane, analizowane i archiwizowane w wojewódzkiej bazie JPOAT.

 Podstawowym źródłem emisji powodującej przekroczeniapoziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu zawieszonego PM2,5 jest ogrzewanie indywidualne oparte o paliwa stałe, wykorzystywane przez osoby fizyczne w celu dostarczenia ciepła do pomieszczeń mieszkalnych oraz ciepłej wody. Emisja liniowa (emisja pochodząca ze spalania paliw płynnych – benzyny, oleju napędowego w pojazdach i innych urządzeniach napędzanych silnikami spalinowymi), w strefie mazowieckiej, w ogólnej emisji ww. Zanieczyszczeń ma niski udział. Jednak w związku z dość wysokim udziałem pyłu unoszonego w ogólnej ilości pyłu emitowanego z komunikacji w planie działań krótkoterminowych określa się, iż w sytuacji wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 stosuje się zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 3,5 t, do miast, w których wytąpiło przekroczenie poziomu alarmowego.
Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez:
1.utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach,
2.zmniejszenie poziomów substancji w powietrzu, co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane,
3.zmniejszenie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.,

System informowania społeczeństwa opiera się na trzech poziomach alertów:
a)Poziom I -wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 lub docelowego benzo(a)pirenu;
b) Poziom II-wystąpiło przekroczenie poziomu pyłu zawieszonego PM10,
c) Poziom III -wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10.
W przypadku ryzyka wystąpienia przekroczenia lub o przekroczeniu poziomu alarmowego dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu, w danej strefie województwa, zobowiązującego do podjęcia działań określonych w planach działań krótkoterminowych, WIOŚ powiadamia Wojewodę jako przewodniczącego WZZK, na którym spoczywa informowanie społeczeństwa i podmioty korzystające z powietrza.
Wojewoda przy pomocy zespołu niezwłocznie:
1.podejmuje decyzje o wprowadzeniu lub odwołaniu realizacji zadań określonych PDK,
2.powiadamia PZZK, właściwy dla danego obszaru, a ten GZZK,
3.powiadamia odpowiednie służby, inspekcje i straże o konieczności podjęcia działań określonych w PDK,
4.powiadamia społeczeństwa o wprowadzeniu tych działań poprzez wdrożenie systemu informowania,
5.powiadamia podmioty korzystające ze środowiska o ograniczeniach wynikających z wprowadzenia PDK,
6.koordynuje wdrażanie PDK.

Kierunki i zakres działań krótkoterminowych
Kod działania	Działanie	Sposób działania	Rodzaj emisji	Wykonawca (podmiot / realizujący zadanie)	Jednostka kontrolna
POZIOM I (wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 lub CO lub wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu docelowego B(a)P
DlsIKm	Korzystanie z komunikacji miejskiej / zamiast komunikacji indywidualnej	Zalecenie dla ludności w celu ograniczenia natężenia ruchu samochodowego	Emisja liniowa	Mieszkańcy	-
DlsIAp	Korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo)	Zalecenie dla ludności w celu ograniczenia natężenia ruchu samochodowego	Emisja liniowa	Mieszkańcy	-
DlsIMu	Ograniczenie pylenia wtórnego / z ulic	Jednorazowe zmycie ulic na mokro, po / ogłoszeniu alertu, w potencjalnym obszarze przekroczeń (nie należy realizować jeżeli temperatura powietrza jest niższa niż 3st.C)	Emisja liniowa	Zarządy dróg	Organ samorządu / terytorialnego, zgodnie z / kompetencjami
DlsISs	Ograniczenie używania spalinowego / sprzętu ogrodniczego	Zalecenie, należy realizować w okresie / wiosennym i jesiennym, szczególnie w / obszarze przekroczeń	Emisja / niezorganizowana	Mieszkańcy, / przedsiębiorstwa / zajmujące się / pielęgnacją zieleni	-
DlsIPo	Całkowity zakaz palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy), w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni w miastach	Należy realizować w okresie od wiosny / do jesieni	Emisja / niezorganizowana	Mieszkańcy	Organ samorządu / terytorialnego, zgodnie z / kompetencjami
DlsIPk	Ograniczenie palenia w kominkach w / miastach	Zalecenie dla ludności, nie dotyczy, gdy / jest to jedyne źródło ciepła	Emisja / powierzchniowa	Mieszkańcy	-
DlsIOm	Ogrzewanie i zakładów usługowych / lepszym jakościowo paliwem	Zalecenie – jeżeli jest to możliwe, / nieogrzewanie węglem lub ogrzewanie / węglem lepszej jakości	Emisja / powierzchniowa	Mieszkańcy	-
DlsISo	Obowiązek przestrzegania zakazu / spalania odpadów w paleniskach / domowych	Nasilenie kontroli palenisk domowych w / tym zakresie	Emisja / niezorganizowana	Mieszkańcy	Organ samorządu / terytorialnego, zgodnie z / kompetencjami
DlsICp	Mycie kół pojazdów ciężkich opuszczających plac budowy mogących nanieść zanieczyszczenia na drogę oraz zapobieganie pyleniu podczas prac budowlanych	Nasilenie kontroli placów budowy	Emisja / niezorganizowana	Kierownicy budów	Organ samorządu / terytorialnego, zgodnie z kompetencjami
POZIOM II (wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 lub CO lub wystąpienie przekroczenia poziomu docelowego B(a)P)
DlsIIKm	Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej	Zalecenie dla ludności w celu ograniczenia natężenia ruchu samochodowego	Emisja liniowa	Mieszkańcy	-
DlsIIAp	Korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo)	Zalecenie dla ludności w celu ograniczenia natężenia ruchu samochodowego	Emisja liniowa	Mieszkańcy	-
DlsIIMu	Ograniczenie pylenia wtórnego / z ulic	Jednorazowe zmycie ulic na mokro, po / ogłoszeniu alertu, w potencjalnym obszarze przekroczeń (nie należy realizować jeżeli temperatura powietrza jest niższa niż 3oC)	Emisja liniowa	Zarządy dróg	Organ samorządu terytorialnego,zgodnie z kompetencjami
DlsIISs	Ograniczenie używania spalinowego / sprzętu ogrodniczego	Zalecenie, należy realizować w okresie / wiosennym i jesiennym, szczególnie w / obszarze przekroczeń	Emisja / niezorganizowana	Mieszkańcy, / przedsiębiorstwa / zajmujące się / pielęgnacją zieleni	-
DlsIIPo	Całkowity zakaz palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy), w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni w miastach	Należy realizować w okresie od wiosny / do jesieni	Emisja / niezorganizowana	Mieszkańcy	Organ samorządu / terytorialnego, zgodnie z kompetencjami
DlsIIPk	Ograniczenie palenia w kominkach w / miastach	Zalecenie dla ludności, nie dotyczy, gdy / jest to jedyne źródło ciepła	Emisja / powierzchniowa	Mieszkańcy	-
DlsIIOm	Ogrzewanie i zakładów usługowych / lepszym jakościowo paliwem	Zalecenie – jeżeli jest to możliwe, nieogrzewanie węglem lub ogrzewanie węglem lepszej jakości	Emisja / powierzchniowa	Mieszkańcy	-
DlsIISo	Bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych	Nasilenie kontroli palenisk domowych w / tym zakresie	Emisja / powierzchniowa	Mieszkańcy	Organ samorządu / terytorialnego, zgodnie z kompetencjami
DlsIICp	Mycie kół pojazdów ciężkich opuszczających plac budowy mogących nanieść zanieczyszczenia na drogę oraz zapobieganie pyleniu podczas prac budowlanych	Nasilenie kontroli placów budowy	Emisja / niezorganizowana	Kierownicy budów	Organ samorządu / terytorialnego,zgodnie z kompetencjami
DlsIIinf	Informacja o wystąpieniu przekroczenia / poziomu dopuszczalnego/docelowego	Informacje na stronie internetowej o / wystąpieniu przekroczenia poziomu / dopuszczalnego/docelowego		Wojewoda Dolnośląski/ / WZZK
Realizacja działań naprawczych średnio- i długoterminowych określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w programie ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej
POZIOM III (wystąpienie przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10)
DlsIIIKmPM10	Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej	Zalecenie dla ludności w celu ograniczenia natężenia ruchu samochodowego	Emisja liniowa	Mieszkańcy	-
DlsIIIApPM10	Korzystanie z alternatywnych sposobów / przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo)	Zalecenie dla ludności w celu / ograniczenia natężenia ruchu / samochodowego	Emisja liniowa	Mieszkańcy	-
DlsIIIMuPM10	Ograniczenie pylenia wtórnego / z ulic	Jednorazowe zmycie ulic na mokro, po / ogłoszeniu alertu, w obszarze przekroczeń / (nie należy realizować jeżeli temperatura / powietrza jest niższa niż 3o C)	Emisja liniowa	Zarządcy dróg	Organ samorządu / terytorialnego,zgodnie z kompetencjami
DlsIIISsPM10	Ograniczenie używania spalinowego / sprzętu ogrodniczego w miastach	Zalecenie, należy realizować w okresie / wiosennym i jesiennym, szczególnie w / obszarze przekroczeń	Emisja / niezorganizowana	Mieszkańcy, / przedsiębiorstwa / zajmujące się / pielęgnacją zieleni	-
DlsIIIPoPM10	Całkowity zakaz palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy), w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni w miastach	Należy realizować w okresie od wiosny / do jesieni	Emisja / niezorganizowana	Mieszkańcy	Organ samorządu / terytorialnego,zgodnie z kompetencjami
DlsIIIPkPM10	Ograniczenie palenia w kominkach w / miastach	Zalecenie dla ludności, nie dotyczy, gdy / jest to jedyne źródło ciepła	Emisja / powierzchniowa	Mieszkańcy	-
DlsIIIOmPM10	Ogrzewanie i zakładów usługowych / lepszym jakościowo paliwem	Zalecenie – jeżeli jest to możliwe, nieogrzewanie węglem lub ogrzewanie węglem lepszej jakości	Emisja / powierzchniowa	Mieszkańcy	-
DlsIIISoPM10	Bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych	Nasilenie kontroli palenisk domowych w / tym zakresie	Emisja / powierzchniowa	Mieszkańcy	Organ samorządu / terytorialnego, zgodnie z kompetencjami
DlsIIICpPM10	Mycie kół pojazdów ciężkich opuszczających plac budowy mogących nanieść zanieczyszczenia na drogę oraz zapobieganie pyleniu podczas prac budowlanych	Nasilenie kontroli placów budowy	Emisja / niezorganizowana	Kierownicy budów	Organ samorządu / terytorialnego,zgodnie z kompetencjami
POZIOM IV (wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10)
DlsIVKmPM10	Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej w miastach w których wystąpił poziom IV alertu	Zalecenie dla ludności w celu ograniczenia natężenia ruchu samochodowego. Na przykład wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla posiadaczy samochodów osobowych, w dniach alertowych	Emisja liniowa	Mieszkańcy Wójt, burmistrz, / prezydent	-
DlsIVZwPM10	Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t, do miast w którychwystąpił poziom IV alertu	Ustanowienie czasowego zakazu wjazdu / do miasta	Emisja liniowa	Przedsiębiorstwa / przewozowe	Organ samorządu / terytorialnego,zgodnie z kompetencjami
DlsIVApPM10	Korzystanie z alternatywnych sposobów / przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo)	Zalecenie dla ludności w celu ograniczenia natężenia ruchu samochodowego	Emisja liniowa	mieszkańcy	-
DlsIVMuPM10	Ograniczenie pylenia wtórnego / z ulic	Jednorazowe zmycie ulic na mokro, po ogłoszeniu alertu, w obszarze przekroczeń / (nie należy realizować jeżeli temperatura / powietrza jest niższa niż 3o C)	Emisja liniowa	Zarządcy dróg	Organ samorządu / terytorialnego,zgodnie z kompetencjami
DlsIVSsPM10	Zakaz używania spalinowego sprzętu / ogrodniczego w miastach w których / wystąpił poziom IV alertu	Należy realizować w okresie wiosennym i / jesiennym	Emisja / niezorganizowana	Mieszkańcy, / przedsiębiorstwa / zajmujące się / pielęgnacją zieleni	Organ samorządu / terytorialnego,zgodnie z kompetencjami
DlsIVPoPM10	Całkowity zakaz palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy) w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni w miastach w których wystąpił poziom IV alertu	Należy realizować w okresie od wiosny / do jesieni	Emisja / niezorganizowana	Mieszkańcy, / przedsiębiorstwa / zajmujące się / pielęgnacją zieleni	Organ samorządu / terytorialnego, zgodnie z / kompetencjami
DlsIVPkPM10	Zakaz palenia w kominkach w miastach w / których wystąpił poziom IV alertu	Nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła	Emisja / niezorganizowana	Mieszkańcy	Organ samorządu / terytorialnego,zgodnie z kompetencjami
DlsIVOmPM10	Ogrzewanie mieszkań i zakładów / usługowych lepszym jakościowo paliwem	Zalecenie – jeżeli jest to możliwe, nieogrzewanie węglem lub ogrzewanie węglem lepszej jakości	Emisja / powierzchniowa	Mieszkańcy	-
DlsIVSoPM10	Bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych	Nasilenie kontroli palenisk domowych w / tym zakresie	Emisja / powierzchniowa	Mieszkańcy	Organ samorządu terytorialnego, zgodnie z / kompetencjami
DlsIVPrPM10	Nakaz zraszania pryzm materiałów sypkich w celu wyeliminowania pylenia w miastach w których wystąpił poziom IV alertu	Zalecenie do stosowania w obszarze przekroczenia wartości alarmowej	Emisja / powierzchniowa	Przedsiębiorstwa, na terenie których znajdują się pryzmy materiałów sypkich	Organ samorządu terytorialnego, zgodnie zkompetencjami
DlsIVCpPM10	Mycie kół pojazdów ciężkich opuszczających plac budowy mogących nanieść zanieczyszczenia na drogę oraz zapobieganie pyleniu podczas prac budowlanych	Zalecenie do stosowania w obszarze / przekroczenia wartości alarmowej	Emisja / niezorganizowana	Kierownicy budów	Organ samorządu / terytorialnego, zgodnie z kompetencjami
DZIAŁANIA INFORMACYJNE
DlsInOb	Zalecenia (dotyczy alertu poziomu III i IV): / - pozostania w domu, / - unikania obszarów występowania wysokich / stężeń pyłu, / - ograniczenia wysiłku fizycznego na otwartej / przestrzenia, / - ograniczenia wietrzenia mieszkań	Informacje dla osób starszych, dzieci i / osób z chorobami układu oddechowego		Organy samorządowe / oraz instytucje / porządkowe
DlsInDy	W przypadku wystąpienia alertu poziomu / III - ograniczenie przebywania dzieci na / otwartej przestrzeni w czasie przebywania / w placówce oświatowej. / W przypadku wystąpienia alertu poziomu / IV zakaz przebywania dzieci na otwartej / przestrzeni w czasie przebywania w / placówce oświatowej,w obszarze przekroczeń	Informowanie dyrektorów jednostek / oświatowych (szkół, przedszkoli i żłobków) / oraz opiekuńczych		Dyrektorzy jednostek / oświatowych / i opiekuńczych
DlsInSł	Wzmożenie czujności służb ratowniczych / (pogotowia ratunkowego, oddziałów / ratunkowych) szczególnie w przypadku wystąpienia poziomu przekroczenia alarmowego	Informowanie dyrektorów szpitali i / przychodni podstawowej opieki / zdrowotnej o możliwości wystąpienia / większej ilości przypadków nagłych / chorób górnych dróg oddechowych oraz / niewydolności krążenia		Dyrektorzy szpitali / i przychodni,

Kierunki działań krótkoterminowych w strefie dolnośląskiej dla ozonu
POZIOM I (wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu)
DlsInfO3	Informacja o ryzyku wystąpieniu przekroczenia / poziomu docelowego ozonu	Informacje na stronie internetowej o wystąp -ieniu przekroczenia poziomu docelowego ozonu	-	Wojewoda Dolnośląski / Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego	-
POZIOM II (wystąpienie przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu)
DlsIInfO3	Informacja o wystąpieniu przekroczenia poziomu docelowego ozonu	Informacje na stronie internetowej o wystąpieniu przekroczenia poziomu docelowego ozonu		Wojewoda Dolnośląski /Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego	-
Realizacja działań naprawczych średnio- i długoterminowych określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w programie ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej
POZIOM III (wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego ozonu)
DlsIIIKmO3	Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast / komunikacji indywidualnej w miastach	Zalecenie dla ludności w celu ograniczenia / natężenia ruchu samochodowego	Emisja liniowa	Mieszkańcy	-
DlsIIIApO3	Korzystanie z alternatywnych sposobów / przemieszczania się na krótkich odcinkach / (rower, pieszo) w miastach	Zalecenie dla ludności w celu ograniczenia / natężenia ruchu samochodowego	Emisja liniowa	Mieszkańcy	-
DlsIIIZpO3	Zmniejszenie emisji ze spalania z pojazdów / mechanicznych	Zalecenie zmniejszenia prędkości jazdy pojazdów na wszystkich drogach o prędkościach przejazdu większych lub równych 70 km/h	Emisja liniowa	Kierowcy pojazdów / mechanicznych	-
POZIOM IV (wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego ozonu)
DlsIVKmO3	Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast / komunikacji indywidualnej w miastach w / których wystąpił poziom IV alertu	Zalecenie dla ludności w celu ograniczenia natężenia ruchu samochodowego. Na przykład wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla posiadaczy samochodów osobowych, w dniach alertowych	Emisja liniowa	Mieszkańcy / Wójt, burmistrz, / prezydent	-
DlsIVUrO3	Upłynnienie ruchu w miastach w których / wystąpił poziom IV alertu	Wprowadzenie kierowania ruchem przez policję na newralgicznych skrzyżowaniach, w godzinach o dużym natężeniu ruchu	Emisja liniowa	Policja	-
DlsIVZpO3	Zmniejszenie emisji ze spalania z pojazdów / mechanicznych	Nakaz zmniejszenia prędkości jazdy pojazdów na wszystkich drogach o prędkościach przejazdu większych lub równych 70 km/h do prędkości 50 km/h w miastach w których wystąpił poziom IV alertu	Emisja liniowa	Kierowcy pojazdów mechanicznych	Organ samorządu / terytorialnego, zgodnie z kompetencjami
DlsIVZwO3	Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t do miast w których wystąpił / poziom IV alertu	Ustanowienie czasowego zakazu wjazdu do miasta	Emisja liniowa	Przedsiębiorstwa / przewozowe	Organ samorządu / terytorialnego, zgodnie z kompetencjami
DlsIVSsO3	Zakaz używania spalinowego sprzętu ogrodniczego (kosiarki, piły) w miastach w których wystąpił poziom IV alertu	Należy realizować w okresie od wiosny do jesieni	Emisja / niezorganizowana	Mieszkańcy,przedsiębiorstwa zajmujące się pielęgnacją zieleni	Organ samorządu / terytorialnego, zgodnie z kompetencjami
DlsIVSbO3	Zakaz używania spalinowego sprzętu / budowlanego w miastach w których wystąpił / poziom IV alertu	Ustanowienie czasowego zakazu używania / spalinowego sprzętu budowlanego	Emisja / niezorganizowana	Przedsiębiorstwa / budowlane	Organ samorządu / terytorialnego, zgodnie z kompetencjami
DZIAŁANIA INFROMACYJNE
DlsInOb	Zalecenia: / - pozostania w domu, / - unikania obszarów występowania wysokich / stężeń ozonu, / - ograniczenia wysiłku fizycznego na otwartej / przestrzenia, / - ograniczenia wietrzenia mieszkań	Informacje dla osób starszych, dzieci i osób z / chorobami układu oddechowego	-	Organy samorządowe / oraz instytucje porządkowe	-
DlsInDy	Zakaz przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie przebywania w placówce oświatowej (w przypadku wystąpienia poziomualarmowego)	Informowanie dyrektorów jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli i żłobków) oraz opiekuńczych	-	Dyrektorzy jednostek / oświatowych i opiekuńczych	-
DlsInSł	Wzmożenie czujności służb ratowniczych / (pogotowia ratunkowego, oddziałów ratunkowych), szczególnie w przypadku / wystąpienia poziomu alarmowego ozonu	Informowanie dyrektorów szpitali i przychodni / podstawowej opieki zdrowotnej o możliwości / wystąpienia większej ilości przypadków nagłych chorób górnych dróg oddechowych oraz niewydolności krążenia	-	Dyrektorzy szpitali i / przychodni	-

Propozycja działań ze względu na przekroczenie poziomów alarmowych oraz poziomów dopuszczalnych:

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego:
1. powiadamia odpowiednie organy (Burmistrza o ogłoszeniu, odwołaniu bądź zmianie poziomu alertu oraz o konieczności podjęcia działań określonych Planem Działań Krótkoterminowych;
2. powiadamia społeczeństwo, placówki szkolno-wychowawcze, jednostki służby zdrowia, odpowiednie służby (policję) oraz lokalny zarząd dróg o ogłoszeniu, odwołaniu bądź zmianie poziomu w przypadku wystąpienia alertu poziomu III i IV oraz o konieczności podjęcia działań określonych Planem Działań Krótkoterminowych;
3. koordynuje wdrażanie działań i wspomaga służby lokalne.
Dyrektorzy placówek szkolno-opiekuńczych:
4. na bieżąco śledzą komunikaty pojawiające się na stronie internetowej Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
5. powiadamiają swoich wychowanków o ogłoszeniu bądź odwołaniu alertu, jego obszarze, czasie trwania, powodach wystąpienia oraz o zalecanym postępowaniu w czasie trwania alertu;
6. pilnują, aby na terenie placówek wychowankowie postępowali zgodnie z zaleceniami,
7. pilnują, aby wychowankowie i personel nie spędzali wolnego czasu na otwartej przestrzeni oraz nie wietrzyli pomieszczeń w razie wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10.

Sposób zachowania się obywateli w przypadku ogłoszenia alertu:
1.stosować się do zaleceń i nakazów organów samorządowych oraz instytucji porządkowych;
2.starać się nie przebywać na powietrzu oraz nie wietrzyć mieszkań, w dniach i w obszarach, gdzie występują stężenia alarmowe;
3.starać się ograniczyć swoją aktywność fizyczną na otwartej przestrzeni w dniach i w obszarach, gdzie występują stężenia alarmowe;
4. w miarę możliwości ograniczyć własną emisję zanieczyszczeń, poprzez:
-ograniczenie korzystania z samochodów osobowych, nieużywanie kosiarek spalinowych, ograniczenie spalania węgla w piecach, niepalenie ognisk w ogrodach, nieużywanie grilli.
Sposób i tryb powiadamiania przez wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego o zaistnieniu przekroczeń standardów jakości powietrza. System informowani społeczeństwa opiera się na czterech poziomach alertów według następujących kryteriów:
Poziom I
- wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10
Poziom II
- wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10
Poziom III
– wystąpiło przekroczenie poziomu informowania określonego dla zawieszonego PM10,
Poziom IV
- wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10. Ogłaszanie alarmu wyższego stopnia nie musi być poprzedzone alarmem niższego stopnia.
Alert Poziomu I
Tryb i zakres działań w przypadku ogłaszania alertu poziomu I

1. Warunek wymagany do ogłoszenia alarmu:
- wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego (o okresie uśredniania wyników pomiarów 24 godziny lub o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy ) pyłu zawieszonego PM10

 2. Termin ogłoszenia alertu:
- niezwłoczne (drogą e-mailową i telefoniczną) przekazanie informacji o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego do właściwych Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego;
- informacja na stronie internetowej Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego bezpośrednio po przekazaniu przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do Wojewódzkiego ZK informacji o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego.

3. Podejmowane działania informacyjne:
- niezwłoczne (drogą e-mailową i telefoniczną) przekazanie informacji o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 lub CO lub poziomu docelowego B(a)P lub ozonu przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Zarządu Województwa Dolnośląskiego;
- niezwłoczne (drogą e-mailową i telefoniczną) przekazanie informacji o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 lub CO lub poziomu docelowego B(a)P lub ozonu przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego do odpowiedniego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
- niezwłoczne (drogą e-mailową i telefoniczną) przekazanie informacji o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 lub CO lub poziomu docelowego B(a)P lub ozonu przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego do odpowiedniego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
- informacja na stronie internetowej Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego bezpośrednio po przekazaniu przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do Wojewódzkiego informacji o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 lub CO lub poziomu docelowego B(a)P lub ozonu.

4. Rodzaj przekazywanych informacji:
- rodzaj i stopień alertu, data, godzina i obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 wraz z podaniem przyczyny tego stanu,
- prognoza zmian poziomu substancji w powietrzu łącznie z przyczynami tych zmian, czas trwania ryzyka wystąpienia przekroczenia,
- wskazanie grup ludności wrażliwych na przekroczenie oraz środki ostrożności, które mają być przez nie podjęte, możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych – jakich i u kogo,
- kontaktowy numer telefonu do informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi;
5. Wykaz powiadamianych instytucji:
a) przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego:
- właściwy Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.
Odwołanie alertu poziomu I Odwołanie następuje, gdy:
ustąpi ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, zmierzone stężenie pyłu zawieszonego PM10 osiąga poziom dopuszczalny, wówczas alert poziomu I zostaje zamieniony na alert poziomu II.
Alert Poziomu II
Tryb i zakres działań
w przypadku ogłaszania alertu poziomu II uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowego pyłu zawieszonego PM10
1. Warunek wymagany do ogłoszenia alarmu:
- wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (o okresie uśredniania wyników 24 godziny lub o okresie uśredniania wyników rok kalendarzowy) lub CO lub poziomu docelowego B(a)P lub ozonu.
2. Termin ogłoszenia alertu:
- alert ogłasza się po przekazaniu przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska informacji o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 lub CO lub poziomu docelowego B(a)P lub ozonu.
3. Podejmowane działania informacyjne:
- niezwłoczne (drogą e-mailową i telefoniczną) przekazanie informacji o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 lub CO lub poziomu docelowego B(a)P lub ozonu przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do Wojewódzkiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego oraz Zarządu Województwa Dolnośląskiego;
- niezwłoczne (drogą e-mailową i telefoniczną) przekazanie informacji o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 lub CO lub poziomu docelowego B(a)P lub ozonu przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego do odpowiedniego Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego;
- niezwłoczne (drogą e-mailową i telefoniczną) przekazanie informacji o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 lub CO lub poziomu docelowego B(a)P lub ozonu przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego do odpowiedniego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
- informacja na stronie internetowej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego bezpośrednio po przekazaniu przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego informacji o przekroczeniu poziomu
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 lub CO lub poziomu docelowego B(a)P lub ozonu.
4. Rodzaj przekazywanych informacji:
- rodzaj i stopień alertu,
- data, godzina i obszar, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 lub CO lub poziomu docelowego B(a)P lub ozonu wraz z podaniem przyczyny tego stanu,
- prognoza zmian poziomu substancji w powietrzu łącznie z przyczynami tych zmian,
-wskazanie grup ludności wrażliwych na przekroczenie oraz środki ostrożności, które mają być przez nie podjęte,
-możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych – jakich i u kogo,
- kontaktowy numer telefonu do informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi;
5. Wykaz powiadamianych instytucji:
a) przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska:
- Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
- Zarząd Województwa Dolnośląskiego,
b) przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego:
- Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego,
c) przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
- odpowiedni Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Alert Poziomu III
Tryb i zakres działań w przypadku ogłaszania alertu poziomu III
1. Warunek wymagany do ogłoszenia alertu:
- pomiar stężenia pyłu zawieszonego PM10 wskazuje przekroczenie poziomu informowania,
- wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu.
2. Termin ogłoszenia alertu:
-alert ogłasza się niezwłocznie po przekazaniu przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska informacji o przekroczeniu poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 lub o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego ozonu.
3. Podejmowane środki informacyjne:
- niezwłoczne (drogą e-mailową i telefoniczną) przekazanie informacji o sytuacji przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 lub o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego ozonu przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Zarządu Województwa Dolnośląskiego;
- niezwłoczne (drogą e-mailową i telefoniczną) przekazanie informacji o sytuacji przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 lub o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego ozonu przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego do odpowiedniego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
-niezwłoczne (drogą e-mailową i telefoniczną) przekazanie informacji o sytuacji przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 lub o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego ozonu przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego do odpowiedniego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (prezydenta miasta, burmistrza, wójta);
- niezwłoczne (drogą e-mailową i telefoniczną) przekazanie informacji o sytuacji przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 lub o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego ozonu przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego do podmiotów i instytucji zobowiązanych do podjęcia działań.
4. Rodzaj przekazywanych informacji:
- rodzaj i stopień alertu;
- data, godzina i obszar, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 wraz z podaniem przyczyny tego stanu;
- data, godzina i obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego ozonu;
- przewidywany czas trwania sytuacji przekroczenia;
-wskazanie grup ludności wrażliwych na przekroczenie oraz środki ostrożności, które mają być przez nie podjęte;
- informacja o obowiązujących ograniczeniach i innych środkach zaradczych;
- możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych – jakich i u kogo;
- kontaktowy numer telefonu do informacji o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi.
5. Wykaz powiadamianych instytucji:
a) przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska:
- Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
- Zarząd Województwa Dolnośląskiego,
b) przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego:
- Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego,
c) Przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego:
- Odpowiedni Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (prezydent miasta, burmistrz, wójt),
d) przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego:
- lokalne media,
- lokalne służby ratownicze, szpitale, placówki szkolno - wychowawcze,
- podmioty i instytucje zobowiązane do podjęcia działań,
- społeczeństwo.
6. Odwołanie alertu poziomu III
Odwołanie następuje, gdy:
- zmierzone stężenie pyłu zawieszonego PM10 jest poniżej poziomu informowania;
- ustąpiło ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego lub ozonu;
- zmierzone stężenie pyłu zawieszonego PM10 lub NO2 lub ozonu osiąga poziom alarmowy, wówczas alert poziomu III zostaje zamieniony na alert poziomu IV.

Alert Poziomu IV
Tryb i zakres działań w przypadku ogłaszania alertu poziomu IV
1. Warunek wymagany do ogłoszenia alertu:
- pomiar stężenia pyłu zawieszonego PM10 lub ozonu jest powyżej lub jest równy poziomowi alarmowemu odpowiedniego zanieczyszczenia.
2. Termin ogłoszenia alertu:
- alert ogłasza się niezwłocznie po przekazaniu przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska informacji o wystąpieniu poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 lub ozonu ;
3. Podejmowane środki informacyjne:
- niezwłoczne (drogą e-mailową i telefoniczną) przekazanie informacji o sytuacji przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 lub ozonu przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Zarządu
Województwa Dolnośląskiego;
-niezwłoczne (drogą e-mailową i telefoniczną) przekazanie informacji o sytuacji przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 lub ozonu przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego do odpowiedniego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
-niezwłoczne (drogą e-mailową i telefoniczną) przekazanie informacji o sytuacji przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 lub ozonu przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego do odpowiedniego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
- niezwłoczne (drogą e-mailową i telefoniczną) przekazanie informacji o sytuacji przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 lub ozonu przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego do prezydenta miasta/burmistrza, wójta oraz podmiotów i instytucji zobowiązanych do podjęcia działań.
4. Rodzaj przekazywanych informacji:
- rodzaj i stopień alertu;
- data, godzina i obszar, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 lub ozonu wraz z podaniem przyczyny tego stanu;
- przewidywany czas trwania sytuacji przekroczenia;
- wskazanie grup ludności wrażliwych na przekroczenie oraz środki ostrożności, które mają być przez nie podjęte;
- informacja o obowiązujących ograniczeniach i innych środkach zaradczych;
- możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych – jakich i u kogo;
- kontaktowy numer telefonu do informacji o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi.
5. Wykaz powiadamianych instytucji:
a) przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
- Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
- Zarząd Województwa Dolnośląskiego,
b) przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego:
- Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego,
c) Przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
- Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego,
d) przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego:
- prezydent miasta/burmistrz/wójt,
- lokalne media,
- lokalne służby ratownicze, szpitale, placówki szkolno – wychowawcze,
- podmioty i instytucje zobowiązane do podjęcia działań,
-społeczeństwo.
6. Odwołanie alertu poziomu IV
Odwołanie następuje, gdy:
- zmierzone stężenie pyłu zawieszonego PM10 lub ozonu jest poniżej poziomu alarmowego.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego:
- Powiadamia właściwy (dla obszaru przekroczeń) Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego o ogłoszeniu, odwołaniu bądź zmianie poziomu alertu;
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (prezydent miasta, burmistrz, wójt):
- Powiadamia społeczeństwo, władze placówek szkolno-wychowawczych, jednostki służby zdrowia oraz służby (straż miejską, policję) o ogłoszeniu, odwołaniu bądź zmianie poziomu w przypadku
wystąpienia alertu poziomu III i IV oraz o konieczności podjęcia działań określonych Planem Działań Krótkoterminowych;
-Koordynuje wdrażanie działań oraz służby lokalne.

Burmistrz:
- Uzgadnia z lokalnymi zarządcami transportu miejskiego możliwość bezpłatnego przewozu pasażerów w dniach wystąpienia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 lub ozonu;
-Powiadamia lokalny zarządu dróg, o uruchomieniu działań krótkoterminowych;
- Określa obszary, w których przeważa ogrzewanie indywidualne, węglowe, w których w razie potrzeby należy nasilić kontrole jakości spalanego paliwa;
- Określa obszary, w których występuje duża ilość kominków, które nie są podstawowym sposobem ogrzewania mieszkań i w których w razie potrzeby należy nasilić kontrole zakazu dogrzewania kominkami;
- Zamieszcza powiadomienia o ogłoszeniu bądź odwołaniu alertu poziomu III lub IV, jego obszarze, czasie trwania, powodach wystąpienia oraz o zaleceniach dla ludności na stronie internetowej gminy.

Komunikaty w systemie działań krótkoterminowych
Lp.	Rodzaj komunikatu	Sposób ogłoszenia komunikatu		Sposób odwołania komunikatu
		Środki przekazu	Zawartość komunikatu	Środki przekazu	Zawartość komunikatu
1	2	3	4	5	6
1.	Informacja o wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 lub CO lub poziomu docelowego B(a)P lub ozonu Poziom I	Strona internetowa / Wojewódzkiego / Centrum Zarządzania / Kryzysowego	Data, godzina i obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 lub CO lub poziomu docelowego B(a)P lub ozonu oraz przyczyny tego stanu; / Prognoza zmian poziomów substancji w powietrzu łącznie z przyczynami tych zmian, czas trwania ryzyka wystąpienia przekroczenia; / Wskazanie grup ludności wrażliwych na przekroczenie oraz środki ostrożności, które mają być przez nie podjęte; / Kontaktowy numer telefonu do informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi	Strona internetowa / Wojewódzkiego / Centrum Zarządzania / Kryzysowego,	Data, godzina i obszar, dla którego odwołuje się / informację o wystąpieniu ryzyka / przekroczenia oraz przyczyny tego stanu; / Odwołanie ograniczeń, / środków zaradczych; / Zmiana poziomu alertu
2.	Informacja o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 lub CO lub poziomu docelowego B(a)P lub ozonu / Poziom II	Strona internetowa / Wojewódzkiego / Centrum Zarządzania / Kryzysowego	Data, godzina i obszar, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 lub CO lub poziomu docelowego B(a)P lub ozonu oraz przyczyny tego stanu; / Prognoza zmian poziomów substancji w powietrzu łącznie z przyczynami tych zmian, czas trwania albo ryzyka wystąpienia przekroczenia; / Wskazanie grup ludności wrażliwych na przekroczenie oraz środki ostrożności, które mają być przez nie podjęte; / Kontaktowy numer telefonu do informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi	-	-
3	Informacja o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania określonego dla pyłu zawieszonego PM10 Informacja o wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu / Poziom III	Strona internetowa / Wojewódzkiego Centrum Zarządzania / Kryzysowego, / Lokalne media, / Strona internetowa / powiatu, / Strona internetowa / gminy	Data, godzina i obszar, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 oraz przyczyny tego stanu; / Data, godzina i obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu oraz przyczyny tego stanu; / Prognozy zmian poziomów substancji w powietrzu łącznie z przyczynami tych zmian, czasu trwania przekroczenia albo ryzyka jego wystąpienia; Wskazanie grup ludności wrażliwych na przekroczenie oraz środki ostrożności, które mają być przez nie podjęte; / Informację o obowiązujących ograniczeniach i innych środkach zaradczych; / Możliwość wystąpienia negatywnychskutków zdrowotnych – jakich i u kogo; / Kontaktowy numer telefonu do informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi	Strona internetowa / Wojewódzkiego Centrum Zarządzania / Kryzysowego, / Lokalne media, / Strona internetowa / powiatu, / Strona internetowa / gminy	Data, godzina i obszar, dla / którego odwołuje się informację o wystąpieniu przekroczenia oraz przyczyny tego stanu; / Odwołanie ograniczeń, / środków zaradczych; / Zmiana poziomu alertu
4	Informacja o wystąpieniu lub przekroczeniu poziomu / alarmowego pyłu zawieszonego PM10 lub / ozonu – Poziom IV	Strona inter-netowa Woje-wódzkiego Cen-trumZarządzania Kryzysowego, Lokalne media, Strona interneto-wa powiatu, Strona interneto-wa gminy	Data, godzina i obszar, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 lub ozonu oraz przyczyny tego stanu; Prognozy zmian poziomów substancji w powietrzu łącznie z przyczynami tych zmian, czasu trwania przekroczenia; Wskazanie grup ludności wrażliwych na przekroczenie oraz środki ostrożności, które mają być bezwzględnie przez nie podjęte; Informację o obowiązujących ograniczeniach i innych środkach	Strona internetowa / Wojewódzkiego / Centrum Zarządzania / Kryzysowego, / Lokalne media, / Strona internetowa powiatu, Strona internetowa gminy	Data, godzina i obszar, dla którego odwołuje się informację o wystąpieniu przekroczenia / oraz przyczyny tego stanu Odwołanie ograniczeń, środków zaradczych; Zmiana poziomu alertu
5	Ogłoszenie o wdrożeniu / działań krótkoterminowych	Strona internetowa / Wojewódzkiego / Centrum Zarządzania / Kryzysowego, Lokalne media, / Strona internetowa / powiatu, / Strona internetowa / gminy	Data, godzina i obszar, na którym zostają / wdrożone działania krótkoterminowe; / Przewidywany czas, w jakim będą obowiązywać działania; / Wskazanie rodzaju podjętych działań / krótkoterminowych, podmiotów do których są kierowane, sposobów kontroli; Informację o obowiązujących ograniczeniach i innych środkach / zaradczych	Strona internetowa / Wojewódzkiego / Centrum Zarządzania / Kryzysowego, / Lokalne media, / Strona internetowa / powiatu, / Strona internetowa / gminy	Data, godzina i obszar, / dla którego odwołuje się / działania krótkoterminowe